Ogłoszeniu nadano numer: OWP/2006/10/18-1672092

Początek formularza

| OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/10/13-792897 |
| --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego |
| Nazwa: |
| Samodzielny Szpital Miejski im. PCK |
| Adres pocztowy: |
| Ulica: |
| Sienkiewicza 79 |
| Miejscowość: | Kod pocztowy: | Województwo: |
| Białystok | 15-003 | podlaskie |
| Osoba upoważniona do kontaktów: | Telefon: |
| Grażyna Sacharko | 085 65 45 867 |
| e-mail: | Fax: |
| szpitalpck@bialystok.home.pl | 085 66 48 519 |
| Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: |
| http:// www.szpitalpck.bialystok.pl |
| Rodzaj zamówienia: | Dostawy |
| Tryb postępowania: | Przetarg nieograniczony |
| Określenie przedmiotu zamówienia: |
| 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dźwigu szpitalnego typu SDE 2.19., w oparciu o zgodę Urzędu Dozoru Technicznego, polegająca na dostawie i montażu niezbędnych elementów dla zwiększenia ilości przystanków z trzech na cztery. 2. Modernizacji może dokonać zakład posiadający uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego na modernizację dźwigów. 3. Dźwig należy dostosować do wymagań normy PN-EN 81-1:2002 w oparciu o normę PN-EN 81-80:2005. 4. Wykonawca jest obowiązany do dokonania oględzin dźwigu przed złożeniem oferty. 5. Wymagany termin gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały wynosi min 3 lata. 6. Zamawiający udzieli upoważnienia Wykonawcy do załatwienia wszelkich formalności w UDT związanych z dopuszczeniem dźwigu do eksploatacji. 7. Kod i nazwa zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV: 29221610-3 - windy 28122214-6 - drzwi z żelaza lub stali 17241110-7 - lina 8. Materiały do obudowy szybu windy dostarczy Zamawiający. 9. Dokumentacja techniczna odbiorcza dźwigów elektrycznych wg PN/EN 81.1 stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ, pozytywna opinia Urzędu Dozoru Technicznego na modernizację dźwigu SDE 2.19. - załącznik nr 8. |
| Kryteria oceny ofert: |
| cena ofertowa - 100% |
| Terminy |
| Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy) |
| Data: 30 / 10 / 2006 (dd/mm/rrrr) |
| Miejsce składania ofert: |
| Samodzielny Szpital Miejski im. PCK, ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok, sekretariat Szpitala, pokój nr 302 |

Dół formularza