.

Temat pracy :

Obiekt :   	Budynek Poradni Rehabilitacji Leczniczej w Białymstoku

przy ul. Bema 2

Inwestor :  	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK

Białystok

ul. Sienkiewicza 79

AUTOR  OPRACOWANIA: 	mgr inż. Sławomir Sanejko	 	...............

Nr upr.  Bł-95/88 i Bł/138/93

Białystok, lipiec 2006 r.

- Opis ogólny.

  - Podstawa opracowania - umowa  zawarta pomiędzy Inwestorem, a projektantem.

Inwestor –  Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku

  - Materiały wykorzystane w opracowaniu.

- Projekt budowlany opracowany w 2006 r.

- Wizja lokalna w lipcu 2006 r.

- Pomiary i badania wykonane podczas wizji.

- Polskie Normy.

- Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejący budynek Poradni Rehabilitacji Leczniczej             w Białymstoku przy ul. Bema 2.

Celem ekspertyzy jest ocena stanu konstrukcji i elementów budynku,                           w aspekcie przewidywanego remontu w celu likwidacji części barier architektonicznych   tj. wykonanie nowych i poszerzenie istniejących otworów drzwiowych w ściankach działowych.

- Opis przewidywanych zmian w istniejącym budynku związanych z remontem.

Projektowany budynek jest wolnostojący czterokondygnacyjny, składający się             z dwóch obiektów z dylatacją rozchyłkową. Poradnia znajduje się na III piętrze budynku.

W części istniejącej projektowane jest wykonanie nowego otworu drzwiowego             w ściance działowej w pom. nr 4/8 oraz poszerzenie istniejących otworów drzwiowych     w ściankach działowych. Nad projektowanymi otworami przewiduje się wykonanie zabezpieczenia z belek stalowych (kątowniki) wkutych w ścianę.

- Opis i ocena techniczna stanu konstrukcji i elementów istniejącego budynku.

Budynek istniejący jest czterokondygnacyjny, wykonany  w technologii tradycyjnej         o mieszanym układzie konstrukcyjnym. Ściany nadziemia budynku murowane.

Stan techniczny budynku istniejącego ocenia się na zadowalający.

5. Wpływ projektowanego wykucia otworów drzwiowych na istniejący budynek.

Przewidziano do wykonanie nowych i poszerzenie istniejących otworów drzwiowych   w ściankach działowych. Prawidłowe wykonanie zabezpieczenia nadproża nad otworami drzwiowymi przy dobrym stanie technicznym budynku może być zrealizowane bez pogorszenia stanu technicznego budynku.

6. Wnioski.

- Na podstawie dokonanych oględzin, przeprowadzonych badań i pomiarów inwentaryzacyjnych ocenia się stan techniczny budynku na zadowalający.

- Stan techniczny budynku jest taki, że przewidziane w punkcie 3 zmiany nie pogorszą stanu technicznego budynku, nie zmniejszą bezpieczeństwa użytkowania i mogą być wykonane pod warunkiem opracowania na w/w zmiany w istniejącym budynku projektu technicznego.

Białystok:  sierpień 2006 r.							Autor:

# Text boxes

OCENA TECHNICZNA

STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU,

w aspekcie przewidywanego remontu Poradni Rehabilitacji Leczniczej w Białymstoku przy ul. Bema 2

/likwidacja części barier architektonicznych/

Upr. proj. w spec. konstr.- budowlanej