PROJEKT BUDOWLANY

Remontu Poradni Rehabilitacji Leczniczej

w Białymstoku przy ul. Swobodnej 24

/LIKWIDACJA CZĘŚCI BARIER ARCHITEKTONICANYCH/

Inwestor :		SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI im. PCK

ul. Sienkiewicza 79

Białystok

Projektant : 		mgr inż. arch. Urszula Ptaszyńska

upr. proj. Bł.97/01, członek POIA-167

Konstruktor : 		mgr inż. arch. Sławomir Sanejko

upr. proj. Bł.138/93, członek PDL/BO/1308/01

BIAŁYSTOK  14 lipiec 2006r

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Część opisowa

- Opis

- Załączniki:

-     uprawnienia

- zaświadczenia z izb

- oświadczenie

- Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

- Strona tytułowa

- Część opisowa

- Część graficzna

1. Sytuacja	 1:500

2. Rzut parteru                                                                         1:50

PROJEKT BUDOWLANY

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Remontu Poradni Rehabilitacji Leczniczej w Białymstoku

przy ul. Swobodnej 24 w celu likwidacji części barier architektonicznych

- CZĘŚĆ OGÓLNA

- Inwestor :		SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI im. PCK

ul. Sienkiewicza 79

Białystok

- Projektant : 		mgr inż. arch. Urszula Ptaszyńska

3.    Konstruktor:		mgr inż. arch. Sławomir Sanejko

- DANE LICZBOWE

# Powierzchnia netto  -	136,50 m2

# Kubatura netto   –	395,85 m3

- CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU

Poradnia znajduje się na parterze budynku.

Sam budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym.

- CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI

Likwidacja części barier architektonicznych w Poradni Rehabilitacji Leczniczej obejmuje następujący zakres prac na podstawie uzgodnień z Inwestorem :

- Prace rozbiórkowe w zakresie wewnętrznych ścianek działowych /w pom. nr 1/10/  i stolarki drzwiowej /5 szt./ należy wykonać według załączonego rysunku.

- Wykucie nowego otworu drzwiowego w ścianie konstrukcyjnej między pom. nr 1/8 i 1/9 / według załączonego rysunku/ – w miejscu tym przewiduje się wykonanie nadproża z obu stron 2x T140mm zachowując min. 25cm podparcia po obu stronach nowego otworu .

Najpierw podstemplować strop w odległości 50cm od ściany, następnie wykuć bruzdę z jednej strony otworu , założyć belki i dokładnie podklinować. Tak samo należy postąpić z drugiej strony. Belki połączyć śrubami Ø 12mm w rozstawie min. co 50cm /3szt./. Dopiero wtedy wykuć otwór drzwiowy.

- Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych w ściankach działowych według załączonego rysunku.

Poszerzone nadproża zabezpieczyć z obu stron kątownikiem   L 50x75x5mm

- Poszerzenie przejść do boksów elektrolecznictwa z 95cm na 110cm w ściankach działowych wys. 210cm  poprzez skucie muru symetrycznie po obu stronach istniejącego otworu .

- Zamontowanie nowych drzwi wewnętrzne drewnianych płycinowych pełnych:

      - 4szt. jednoskrzydłowych /w świetle ościeżnicy min.110cm/

      - 1szt. do pom. nr 1/10 wc dla osób niepełnosprawnych jednoskrzydłowe / świetle ościeżnicy min.110cm / z samozamykaczem

      - 1szt. drzwi p.poż. / w świetle ościeżnicy min.120cm/ z samozamykaczem

- Zmiana rodzaju posadzki wykończeniowej w poszczególnych pomieszczeniach została naniesiona na rysunku .

      - wykładzina homogeniczna w rolkach gr.2mm o odporności na ściernie     /EN 649/ - grupa T , w przypadku wykładziny antyelektrostatycznej antystatyczność /DIN 51953/ -10  - 10  Ohm

np. firma POLYFLOR POLSKA”

      - wykładzina sportowa gr.5,5mm o grubości warstwy użytkowej 2mm

np. firma POLYFLOR POLSKA”

      - gres antypoślizgowy

Po usunięciu istniejącej posadzki należy wylać masę samopoziomującą, tak aby nie powstały żadne różnice poziomów pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami. W przypadku wykładziny jak i gresu należy wykonać na ścianach cokół wys.10cm .

- Zamontowanie poręczy przyściennych na ciągach komunikacyjnych góra poręczy na wys.85cm od posadzki   np. firmy C/S Polska typ HRB-4C

- Zamontowanie w pom. nr 1/10 wc dla osób niepełnosprawnych uchwytów. Rodzaj jak i symbole tych uchwytów  zostały wybrane z katalogu firmy „Lehnen Polska” i naniesione na rzucie parteru

- Inwestycja nie przewiduje żadnych zmian lub przeróbek w istniejącej instalacji elektrycznej, c.o.

- PROGRAM FUNKCJONALNY

- Likwidacja części barier architektonicznych w Poradni Rehabilitacji Leczniczej nie pociągnie za sobą żadnych zmian w układzie funkcjonalnym poradni.

- ZABEZPIECZENIA PPZECIWPOŻAROWE

Klasyfikacja do kategorii zagrożenia ludzi - ZLII –obiekt służby zdrowia

Klasa odporności ogniowej B

Odporność ogniowa poszczególnych elementów konstrukcji w istniejącym budynku wypełnia wymagania dla tej klasy.

Długość przejścia wymagana 40m – zapewniona.

Długość dojścia wymagana dla ZLII – 10m.

Z uwagi, że długość dojścia na poziomie parteru objętym opracowaniem przekracza 10m,

zamyka się przestrzeń związaną z klatką schodową drzwiami EI30 o szer. w świetle otworu

120cm.

Istniejący otwór drzwiowy pomiędzy budynkami, a nie należący do zakresu opracowania,

Należy zamknąć drzwiami o odporności ogniowej wymaganej dla tego typu oddzielenia.

UWAGI KOŃCOWE

    - Wszystkie materiały powinny posiadać certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i obiektach służby zdrowia oraz atesty, którymi powinni legitymować się producenci i dystrybutorzy. Należy stosować materiały, które dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207) z późniejszymi zmianami/.

Białystok, 14 lipiec 2006 r.            	  Opracowała :