Obiekt :   	Budynek Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

przy ul. Sienkiewicza 74

Inwestor :  	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK

Białystok

ul. Sienkiewicza 79

AUTOR  OPRACOWANIA: 	mgr inż. Sławomir Sanejko	 		                			Nr upr.  Bł-95/88 i Bł/138/93

Białystok, sierpień 2006 r.

- Opis ogólny.

  - Podstawa opracowania - umowa  zawarta pomiędzy Inwestorem, a projektantem.

Inwestor –  Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku

  - Materiały wykorzystane w opracowaniu.

- Projekt budowlany opracowany w 2006 r.

- Wizja lokalna w lipcu 2006 r.

- Pomiary i badania wykonane podczas wizji.

- Polskie Normy.

- Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejący budynek Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 74.

Celem ekspertyzy jest ocena stanu konstrukcji i elementów budynku,                           w aspekcie przewidywanego remontu, tj. poszerzenia otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych oraz wykonanie jednego nowego otworu drzwiowego na I piętrze             i poszerzenie istniejących otworów drzwiowych w ściankach działowych.

- Opis przewidywanych zmian w istniejącym budynku związanych z remontem.

Projektowany budynek jest wolnostojący czterokondygnacyjny, podpiwniczony.

W części istniejącej projektowane jest wykonanie poszerzenia otworów drzwiowych           w ścianach wewnętrznych istniejącego budynku. Nad projektowanymi otworami              w ścianach konstrukcyjnych przewiduje się wykonanie nadproży z belek stalowych (dwuteowniki) wkutych w ścianę. Nad otworami w ściankach działowych - zabezpieczenia z belek stalowych (kątowniki).

- Opis i ocena techniczna stanu konstrukcji i elementów istniejącego budynku.

Budynek istniejący jest czterokondygnacyjny podpiwniczony, wykonany  w technologii tradycyjnej o mieszanym układzie konstrukcyjnym. Ściany nadziemia budynku murowane z cegły.

Stan techniczny budynku istniejącego ocenia się na zadowalający.

5. Wpływ projektowanego wykucia otworów drzwiowych na istniejący budynek.

Przewidziane do wykonania poszerzenia otworów drzwiowych oraz wykonanie nowego w ściankach działowych. Prawidłowe wykonanie konstrukcji nadproży nad otworami drzwiowymi przy dobrym stanie technicznym budynku może być zrealizowane bez pogorszenia stanu technicznego budynku.

6. Wnioski.

- Na podstawie dokonanych oględzin, przeprowadzonych badań i pomiarów inwentaryzacyjnych ocenia się stan techniczny budynku na zadowalający.

- Stan techniczny budynku jest taki, że przewidziane w punkcie 3 zmiany nie pogorszą stanu technicznego budynku, nie zmniejszą bezpieczeństwa użytkowania i mogą być wykonane pod warunkiem opracowania na w/w zmiany w istniejącym budynku projektu technicznego.

Białystok:  sierpień 2006 r.		Autor:

# Text boxes

OCENA TECHNICZNA

STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU,

w aspekcie przewidywanego remontu w budynku Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 74

/ poszerzenie otworów drzwiowych oraz wymiana części stolarki

i ślusarki drzwiowej/

Upr. proj. w spec. konstr.-

budowlanej