WYTYCZNE TECHNICZNE

Likwidacji części barier architektonicznych

w Poradni Rehabilitacji Leczniczej

w Białymstoku przy ul. Bema 2

Inwestor :		SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI im. PCK

ul. Sienkiewicza 79

Białystok

Projektant : 		mgr inż. arch. Urszula Ptaszyńska

upr. proj. Bł.97/01, członek POIA-167

BIAŁYSTOK  11 maja 2006r

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Część opisowa

- Opis

- Załączniki:

- uprawnienia

- zaświadczenie z Podlaskiej Izby Architektów

- Część graficzna

- Rzut III piętra	1:100

- Detal poręczy przyściennej

WYTYCZNE TECHNICZNE

Likwidacji części barier architektonicznych w Poradni Rehabilitacji Leczniczej

w Białymstoku przy ul. Bema 2

- CZĘŚĆ OGÓLNA

- Inwestor :		SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI im. PCK

ul. Sienkiewicza 79

Białystok

- Projektant : 		mgr inż. arch. Urszula Ptaszyńska

- DANE LICZBOWE

# Powierzchnia netto  -	284,58 m2

# Kubatura netto   –	853,74 m3

- CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU

Poradnia znajduje się na III piętrze w budynku, do którego dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewniony jest za pomocą : pochylni z poziomu chodnika na poziom parteru a dalej windą na poszczególne kondygnacje.

Sam budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym.

- CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI

Likwidacja części barier architektonicznych w Poradni Rehabilitacji Leczniczej obejmuje następujący zakres prac na podstawie uzgodnień z Inwestorem :

- Prace rozbiórkowe w zakresie wewnętrznych ścianek działowych /w pom. nr 4/9/  i stolarki drzwiowej /9 szt./ należy wykonać według załączonego rysunku.

- Wykucie nowego otworu drzwiowego w ściance działowej w pom. nr 4/8 / według załączonego rysunku/ – w miejscu tym przewiduje się wykonanie nadproża stalowego.

- Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych według załączonego rysunku.

- Zamontowanie nowych drzwi wewnętrzne drewnianych płycinowych pełnych:

      - 6szt. jednoskrzydłowych /w świetle ościeżnicy min.110cm/

      - 2szt. do pom. nr 4/9 wc dla osób niepełnosprawnych i pom. nr 4/8 natrysku  jednoskrzydłowe / świetle ościeżnicy min.110cm/ z samozamykaczem

      - 1szt. dwuskrzydłowe /jedno szersze skrzydło w świetle przejścia min.110cm/

- Zmiana rodzaju posadzki wykończeniowej w poszczególnych pomieszczeniach została naniesiona na rysunku .

      - wykładzina homogeniczna w rolkach gr.2mm o odporności na ściernie     /EN 649/ - grupa T , w przypadku wykładziny antyelektrostatycznej antystatyczność /DIN 51953/ -10  - 10  Ohm

np. firma POLYFLOR POLSKA”

      - wykładzina sportowa gr.5,5mm o grubości warstwy użytkowej 2mm

np. firma POLYFLOR POLSKA”

      - gres antypoślizgowy

Po usunięciu istniejącej posadzki należy wylać masę samopoziomującą, tak aby nie powstały żadne różnice poziomów pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami. W przypadku wykładziny jak i gresu należy wykonać na ścianach cokół wys.10cm .

- Zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego z gazobetonu w pom. nr 4/8

- Zamontowanie w wc dla osób niepełnosprawnych i pomieszczeniu z natryskiem uchwytów.     Rodzaj jak i symbole tych uchwytów  zostały wybrane z katalogu firmy „Lehnen Polska”                 i naniesione na rzucie parteru

UWAGI KOŃCOWE

    - Wszystkie materiały powinny posiadać certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i obiektach służby zdrowia oraz atesty, którymi powinni legitymować się producenci i dystrybutorzy. Należy stosować materiały, które dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207) z późniejszymi zmianami/.

- PROGRAM FUNKCJONALNY

- Likwidacja części barier architektonicznych w Poradni Rehabilitacji Leczniczej nie pociągnie za sobą żadnych zmian w układzie funkcjonalnym poradni..

Białystok, 11maja 2006 r.            Opracowała :