Załącznik nr 3

Pakiet nr 1

1. Aparat elektroterapii

Typ  ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wbudowane w pamięć aparatu procedury terapii wybranych schorzeń | tak |  |
| 2. | Możliwość zapamiętywania procedur własnych użytkownika | tak |  |
| 3. | Prądy interferencyjne: - czteroelektrodowe statyczne o jednakowej amplitudzie w obu kanałach, - czteroelektrodowe dynamiczne o amplitudach modulowanych w przeciwfazie w obu kanałach, - dwulwktrodowe prądy interferencyjne - częstotliwość nośna - 4000 Hz, - dolny zakres częstotliwości interferencyjnej - 1 - 100 Hz, - zakres zmian częstotliwości interferencyjnej - 0 - 100 Hz, - amplituda generowana prądu - 0 - 50 mA MS | tak |  |
| 4. | Prąd Kotz’a: - impulsy: 10 s, - częstotliwość: 50Hz, - amplituda prądu: 0 - 100 mA | tak |  |
| 5. | Prąd Tens: - impulsy: 50-200 Hz, - częstotliwość: 1 - 200 Hz, - amplituda prądu: 0 - 100 mA | tak |  |
| 6. | Prąd Trabeta: - impulsy: 2 ms, - częstotliwość: 143 Hz, - amplituda prądu: 0 - 100 mA | tak |  |
| 7. | Prąd galwaniczny: - amplituda prądu: 0 -30 mA | tak |  |
| 8. | Zasilanie: sieć jednofazowa 220V 10% 50Hz 50 VA | tak |  |

2. Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem

Typ  ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeznaczenie: ćwiczenia czynne wspomagane | tak |  |
| 2. | Wałek: wykonany z twardego drewna, posiadający trójstopniową średnicę, wyposażony w linkę do zawieszania obciążników | tak |  |
| 3. | Klapka dłoni: wyposażona w linkę do zawieszania obciążników | tak |  |
| 4. | Uchwyt: w środkowej części rowek na linkę do zawieszania obciążników | tak |  |
| 5. | Koło drewniane: na obwodzie koła rowek na linkę do zawieszania obciążników | tak |  |
| ć6. | Korytko drewniane: możliwość przestawienia osi korytka pod kątem 15º względem osi koła w jedną lub drugą stronę przy pomocy nakrętki umieszczonej na płaszczyźnie dolnej korytka | tak |  |
| 7. | Spirala pionowa: wykonana z drutu stalowego | tak |  |

3. Stół rehabilitacyjny

Typ  ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilna konstrukcja wsporcza z kształtników stalowych | tak |  |
| 2. | Elektryczna zmiana wysokości leżyska | tak |  |
| 3. | Regulowana wysokość zagłówka ręcznie za pomocą sprężyny gazowej | tak |  |
| 4. | Otwór na twarz w zagłówku | tak |  |
| 5. | Stół dwuczęściowy | tak |  |
| 6. | Tapicerka z atestowanych materiałów skóropodobnych | tak |  |
| 7. | Długość min 190 cm | tak |  |
| 8. | Szerokość min 65 cm | tak |  |
| 9. | Wysokość 55 cm - 100 cm | tak |  |
| 10. | Regulacja zagłówka - 30ºdo + 30º | tak |  |
| 11. | Zasilanie 230V/24V 50 Hz | tak |  |
| 12. | Jednoczęściowy zagłówek | tak |  |
| 13. | System jezdny z hamulcem | tak |  |
| 14. | Uchwyt do mocowania papieru | tak |  |
| 15. | Pilot nożny | tak |  |

4. Rower rehabilitacyjny

Typ  ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System hamowania - magnetyczny | tak |  |
| 2. | Regulacja obciążenia min 16 stopniowa, elektroniczna | tak |  |
| 3. | Rodzaj pomiaru tętna - sensory dotykowe | tak |  |
| 4. | Nośność min 115 kg | tak |  |
| 5. | Regulacja siodełka - pionowa, pozioma, pochylenie | tak |  |
| 6. | Regulacja kierownicy - pochylenie | tak |  |
| 7. | Rolki transportowe | tak |  |
| 8. | Możliwość poziomowania | tak |  |
| 9. | Max wymiary w cm 105/53/135 | tak |  |
| 10. | Zasilanie zewnętrzne - 230V | tak |  |

5. UGUL wraz z osprzętem

Typ  ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UGUL | tak |  |
| 1. | Kabina do ćwiczeń i zawieszeń WSC - 4 przeznaczona do w kinezyterapii indywidualnej z kilkoma pacjentami równocześnie, możliwość zastosowania zawieszenia całkowitego, ćwiczeń czynnych w odciążeniu, czynnych z oporem, systemu bloczkowo - ciężarkowego, wyciągu do pozycji Perschl’a | tak |  |
| 2. | Możliwość łączenia kabin w różne konfiguracje | tak |  |
| 3. | Pełna kompatybilność z całą serią WSC - 4 | tak |  |
| 4. | Szerokość 200 cm | tak |  |
| 5. | Wysokość 197 cm (na stopkach) | tak |  |
| 6. | Głębokość 197 cm | tak |  |
| 7. | Wykonanie: lakier proszkowy | tak |  |
|  | Osprzęt | tak |  |
| 8. | Linka długości 1600 mm; ilość 8 szt. | tak |  |
| 9. | Linka długości 960 mm; ilość 2 szt. | tak |  |
| 10. | Linka długości 2450 mm; ilość 1 szt. | tak |  |
| 11. | Linka długości 5720 mm; ilość 1 szt. | tak |  |
| 12. | Linka długości 3750 mm; ilość 2 szt. | tak |  |
| 13. | Podwieszka przed. i podudz 100 x 420, ilość 4 szt. | tak |  |
| 14. | Podwieszka ud i ramion 145 x 540; ilość 4 szt. | tak |  |
| 15. | Podwiedzka pod miednice 230 x 750; ilość 1 szt. | tak |  |
| 16. | Podwieszka klatki piersiowej 230 x 700/100; ilość 1 szt. | tak |  |
| 17. | Podwieszka pod głowę 170 x 540; ilość 1 szt. | tak |  |
| 18. | Podwieszka stóp 75 x 540; ilość 2 szt. | tak |  |
| 19. | Podwieszka dwustawowa; ilość 2 szt. | tak |  |
| 20. | Pas do wyciągu za miednicę; ilość 1 szt. | tak |  |
| 21. | Kamaszki; ilość 1 szt. | tak |  |
| 22. | Esik; ilość 30 szt. | tak |  |

6. Aparat do krioterapii w systemie CO2.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie 220 - 240 V 50 Hz | tak |  |
| 2. | Maksymalny pobór mocy - 10 W | tak |  |
| 3. | Bezpieczeństwo: klasa I, stopień B | tak |  |
| 4. | Aparat w wersji przenośnej | tak |  |
| 5. | Możliwość pracy z butlami o różnej pojemności (od 5 do 40 litrów) | tak |  |
| 6. | Czynnik roboczy - dwutlenek węgla (CO2) | tak |  |
| 7. | Ciśnienie pracy aparatu - 5 ÷ 6 MPa | tak |  |
| 8. | Ciśnienie maksymalne aparatu - 8 MPa | tak |  |
| 9. | Zakres temperatur dysz - regulacja w zakresie - 65º C ÷ - 75 º C | tak |  |
| 10. | Dysza nadmuchowa ze wskaźnikiem temperatury nr 2 - 1 szt. | tak |  |
| 11. | Dysza nadmuchowa ze wskaźnikiem temperatury nr 3 - 1 szt. | tak |  |

- Aparat do terapii promieniowaniem laserowym

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ lasera: diodowy | tak |  |
| 2. | Minimum 2 gniazda do podłączenia sond laserowych | tak |  |
| 3. | Sonda laserowa punktowa - moc promieniowania na tkance regulowana w zakresie min 0 - 250 mW | tak |  |
| 4. | Długość fali 820 nm +/- 5 mm | tak |  |
| 5. | Tryby pracy: ciągła lub modulowana | tak |  |
| 6. | Częstotliwość modulacji min od 1 - 10 000 Hz | tak |  |
| 7. | Sterowanie mikroprocesorowe | tak |  |
| 8. | Możliwość zaprogramowania własnych procedur zabiegowych | tak |  |
| 9. | Regulowany czas pracy | tak |  |
| 11. | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny - LCD | tak |  |
| 12. | Wyświetlane funkcje: typ sondy, moc promieniowania, dawka energii, czas zabiegu, częstotliwość modulacji, częstotliwości Nogiera i Bahra | tak |  |
| 13. | Waga sterownika | podać |  |
| 12. | Zasilanie 220 - 230 V, 50 Hz | tak |  |
| 13. | Pobór mocy | podać |  |
| 14. | Skaner - przystawka | tak |  |
| 15. | Mobilny statyw pod laser i skaner | tak |  |
| 16. | Okulary dla pacjenta oraz personelu | tak |  |

Pakiet nr 2

1. Wywoływarka do zdjęć zębowych

Typ  ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Format filmów 3 x 4 cm | tak |  |
| 2. | Czas obróbki max 8 min | tak |  |
| 3. | Temperatura obróbki - pokojowa | tak |  |
| 4. | Pojemność zbiorniczków min 300 ml | tak |  |
| 5. | Zasilanie - 12 V | tak |  |
| 6. | Zasilacz zewnętrzny: 230 V/12V | tak |  |
| 7. | Przystosowana do pracy w pomieszczeniach jasnych | tak |  |
| 8. | Suszenie filmu | tak |  |

2. Kasety RTG

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stopień czułości 800, do błon rentgenowskich czułych na światło niebieskie (18 x 24, 24 x 30, 30 x 40, 35 x 35, 35 x 43) | tak |  |

Pakiet nr 3

Typ  ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

1. Sonda do aparatu USG

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sonda USG do aparatu HEWLETT PACKARD IMAGE POINT (rok produkcji 1997), głowica convex przełączalna 2,5 - 3,5 - 5 MHz z opcją dopplerowską, typ C 3540 | tak |  |

Pakiet nr 4

1. Mikroskop laboratoryjny

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| 1. | Ergonomiczny statyw z wbudowanym zasilaczem oraz oświetlaczem halogenowym o mocy min. 30W 6V | tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Miska rewolwerowa min. czterogniazdowa | tak |  |
| 3. | Pokrętło regulacji natężenia oświetlenia | tak |  |
| 4. | Stolik krzyżowy prawostronny z uchwytami na dwa preparaty, pokrętłami ruchu w osiach XY w jednej osi oraz z mechanizmem automatycznego powrotu do płaszczyzny ostrości tuż po wymianie preparatu | tak |  |
| 5. | Okulary szerokokątne o powiększeniu 10x i polu widzenia min. 20 mm z możliwością zastosowania mikrometrów okularowych | tak |  |
| 6. | Pokrętła mikro/makro z regulacją ciężkości ruchu | tak |  |
| 7. | Filtr niebieski wybielający | tak |  |
| 8. | Kondensor Abbe’go do jasnego pola z przesłoną aperturową (apertura 1,25) | tak |  |
| 9. | Antystatyczny pokrowiec szt.1 | tak |  |
| 10. | Obiektyw o długości optycznej typu Plan Achromat korygowany do nieskończoności o powiększeniu 4x N.A. 0,10, odl. rob. 30,0 mm – szt.1 | tak |  |
| 11. | Obiektyw o długości optycznej typu Plan Achromat korygowany do nieskończoności o powiększeniu 10x N.A. 0,25, odl. rob. 7,0 mm – szt.1 | tak |  |
| 12. | Obiektyw o długości optycznej typu Plan Achromat korygowany do nieskończoności o powiększeniu 40x N.A. 0,65, odl. rob. 0,65 mm – szt.1 | tak |  |
| 13. | Obiektyw olejowy długości optycznej typu Plan Achromat korygowany do nieskończoności o powiększeniu 100x N.A. 1,25, odl. rob. 0,23 mm – szt.1 | tak |  |
| 14. | Nasadka okularowa ze zmiennym położeniem wysokości, obracanej o 360 O oraz osobnym wyjściem na kamerę bądź aparat cyfrowy | tak |  |
| 15. | Możliwość rozbudowy o urządzenie fluorescencyjne | tak |  |

Pakiet nr 5

- Inhalator ultradźwiękowy

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Średnia średnica cząstek (MMAD) - 3,0µm | tak |  |
| 2. | Zakres średnic cząstek 0,5 - 10,0 µm | tak |  |
| 3. | Maksymalna wydajność 4,0 cm3 /min | tak |  |
| 4. | Temperatura początkowa aerozolu 37 ± 4ºC | tak |  |
| 5. | Temperatura ustalona aerozolu 26 ± 4ºC | tak |  |
| 6. | Pojemność robocza naczynia na lek max 30 ml | tak |  |
| 7. | Częstotliwość pracy 2,6 MH ± 5% | tak |  |
| 8. | Napięcie zasilania 230V, 50 Hz | tak |  |
| 9. | Max pobór mocy - 150 W | tak |  |
| 10. | Wymiary | podać |  |
| 11. | Waga | podać |  |
| 12. | Wyposażenie: |
| 13. | Rurka karbowana długa - 3 szt. | tak |  |
| 14. | Rurka karbowana krótka (nawiewu) - 3 szt. | tak |  |
| 15. | Ustnik - 30 szt. | tak |  |
| 16. | Maska - 3 szt. | tak |  |
| 17. | Naczynie na lek - 40 szt. | tak |  |
| 18. | Filtr powietrza (wkład) - 10 szt. | tak |  |
| 19. | Filtr bakteryjny - 10 szt. | tak |  |

Pakiet nr 6

1. System do prób wysiłkowych z bieżnią diagnostyczną

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OPROGRAMOWANIE |  |  |
| 1. | Komputer z procesorem min Intel Pentium 4 2,8 GHz, 1 GB RAM, 250 GB HDD, karta sieciowa 10/100 Mb/s; DVD +/- RW, kolorowy monitor 19" LCD, drukarka laserowa: czarno-biała, A4, prędkość druku 14 stron/min , jakość druku 600x600 dpi, normatywny cykl pracy min 5000 stron/m-c, port USB; klawiatura, mysz optyczna;wózek jezdny z wysięgnikiem | tak |  |
| 2. | Oprogramowanie sterujące kompatybilne i współpracujące z systemem operacyjnym Windows XP Professional umożliwiającym kontrolę dostępu na różnych poziomach zabezpieczeń, współpracujące na jednej platformie z oprogramowaniem Holtera ekg i ciśnienia | tak |  |
| 3. | Wbudowana baza danych do archiwizacji spoczynkowych i wysiłkowych badań EKG | tak |  |
| 4. | Układ ekranu konfigurowany przez użytkownika | tak |  |
| 5. | Cyfrowy moduł akwizycji sygnału EKG do 15 odprowadzeń, odporny na impuls defibrylacyjny. | tak |  |
| 6. | Wykonywanie spoczynkowych 12 odprowadzeniowych badań EKG | tak |  |
| 7. | Tabelaryczna prezentacja mierzonych wartości EKG spoczynkowego z interpretacją badania i z możliwością zmian znaczników pomiarowych | tak |  |
| 8. | Wykonywanie wysiłkowych 12 odprowadzeniowych badań EKG | tak |  |
| 9. | Ciągły zapis sygnału EKG z 12 odprowadzeń z barwnym kodowaniem zapisu arytmii i z możliwością powiększenia dowolnego fragmentu zapisu EKG | tak |  |
| 10. | Analiza i interpretacja wszystkich odprowadzeń EKG, obejmująca amplitudę ST, nachylenie, indeks oraz pętle ST/HR dla wszystkich odprowadzeń | tak |  |
| 11. | Impedancyjna kontrola podłączenia elektrod z wizualizcją poziomu szumów dla każdej z elektrod, przed i w czasie badania | tak |  |
| 12. | Automatyczne i ręczne ustawianie punktów pomiarowych do analizy ST | tak |  |
| 13. | Nazwa protokołu, fazy próby, czasu trwania próby i podokresów – wyświetlane podczas całego badania | tak |  |
| 14. | Częstość rytmu serca, procentowa wartość ustalonego limitu tętna oraz wartość limitu – wyświetlana podczas całego badania | tak |  |
| 15. | Aktualna prędkość i nachylenie bieżni – wyświetlane podczas całego badania | tak |  |
| 16. | Ciągła prezentacja wartości wykonanej pracy i obciążenia | tak |  |
| 17. | Prezentacja bieżących zmian położenia odcinka ST w wybranym odprowadzeniu | tak |  |
| 18. | Prezentacja uśrednionego QRST na zespole referencyjnym z numerycznym opisem parametrów ST | tak |  |
| 19. | Prezentacja trendów ST w czasie badania z jednoczesnym podglądem bieżącego EKG z wybranego odprowadzenia | tak |  |
| 20. | Prezentacja minimum 6 median bieżących | tak |  |
| 21. | Analiza arytmii z automatyczną dokumentacją podczas wykonywania próby, rozpoznawanie podstawowych przypadków arytmii – co najmniej: asystolia, migotanie komór, wstawka rytmu komorowego, para pobudzeń komorowych, pauza, bigeminia komorowa, przedwczesne pobudzenie komorowe, przedwczesne pobudzenie nadkomorowe | tak |  |
| 22. | Filtry cyfrowe nie wprowadzające zniekształceń w obrębie odcinka ST | tak |  |
| 23. | Cyfrowa korekcja pływania linii izoelektrycznej | tak |  |
| 24. | Sterowanie przebiegiem badania, wydrukiem raportów, parametrami pracy bieżni | tak |  |
| 25. | Możliwość konfiguracji raportów końcowych | tak |  |
| 26. | Informacja w raporcie o: - całkowitym czasie ćwiczenia - wartości wykonanej pracy/MET - procesie uzyskanego limitu tętna - maksymalnym i wyjściowym ciśnieniu tętniczym, skurczowym i rozkurczowym - czasie trwania poszczególnych faz obciążenia - prędkości bieżni w poszczególnych fazach - stopień nachylenia bieżni w poszczególnych fazach | tak |  |
| 27. | Wydruk raportów na drukarce laserowej – format A4 | tak |  |
| 28. | Obsługa podstawowych protokołów sterujących: Bruce, M.Bruce, Naughton z możliwością zaprogramowania protokołów własnych | tak |  |
| 29. | Możliwość ręcznego sterowania bieżnią | tak |  |
| 30. | Archiwizacja badań na CD | tak |  |
| 31. | Dodatkowy komplet kabli pacjenta | tak |  |
|  | BIEŻNIA DIAGNOSTYCZNA |  |  |
| 32. | Minimalny zakres prędkości pasa ruchomego 0 – 22 km/h | tak |  |
| 33. | Minimalny zakres kąta niesienia 0 – 25% | tak |  |
| 34. | Taśma antypoślizgowa i antystatyczna | tak |  |
| 35. | Minimalna nośność (obciążenie dopuszczalne) 200 kg | tak |  |
| 36. | Minimalna długość użytkowa bieżni 150 cm | tak |  |
| 37. | Minimalna szerokość pasa ruchomego 45 cm | tak |  |
| 38. | Maksymalna długość zewnętrzna 200 cm | tak |  |
| 39. | Dokładność prędkości taśmy +/- 0,16 km/h | tak |  |
| 40. | Bieżnia sterowana komputerowo | tak |  |
| 41. | Wyłącznik bezpieczeństwa | tak |  |
| 42. | Zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz | tak |  |
| 43. | Kabel pacjenta składający się z dwóch części: kabla zbiorczego i wymiennych 10 odprowadzeń oraz dwoma kompletami końcówek do podłączenia elektrod jednorazowego i wielorazowego użytku. | tak |  |
| 44. | Interpretacja zapisu Ekg spoczynkowego | tak |  |