## Załącznik nr 2

Warunki dzierżawy dotyczące analizatora immunochemicznego

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert na analizatory używane nie starsze niż z 2001r.,

- zaoferowane nowe analizatory muszą posiadać znak CE i być zgłoszone  do  Rejestru   wyrobu medycznego     zgodnie z  ustawą  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. Nr 93, poz. 896 z późn. zm. ), zaś analizatory używane certyfikat COTM

- Wykonawca zapewnia serwis zaoferowanego aparatu oraz jego naprawy  przez cały okres trwania  dzierżawy na swój koszt,

- czas reakcji serwisu nie może przekroczyć 48 godz. od momentu zgłoszenia awarii,

Parametry techniczne analizatora immunochemicznego:

- metoda oznaczeń – immunoenzymofluorescencja

- możliwość wykonywania hormonów tarczycy, markerów sercowych, chorób zakaźnych, markerów wątrobowych oraz D-dimerów – wszystkie parametry muszą być wykonywane na jednym analizatorze

- możliwość wykonywania pojedynczych badań bez zwiększenia kosztów

- możliwość wykonywania w tym samym czasie kilku parametrów

- stała gotowość aparatu do pracy

- termin ważności odczynnika roboczego min. 6 miesięcy

- zminimalizowane czynności przy wykonywaniu testów, całkowicie automatyczny proces analizy

- krzywa kalibracyjna opracowana przez producenta w formie kodu paskowego, wprowadzana do pamięci komputera automatycznie

- automatyczne testowanie odczynników i systemu

- średni czas wykonania oznaczeń 15-60 minut

- wykluczone ryzyko kontaminacji – aparat bezigłowy

- instrukcja obsługi aparatu w języku polskim

- aparat musi być zainstalowany i personel przeszkolony do 28.12.2008r.

Odczynniki:

-     odczynniki  muszą posiadać znak CE i być  zgłoszone  do  Rejestru   wyrobu medycznego      zgodnie z  ustawą  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych      ( Dz. U. Nr 93, poz. 896 z późn. zm. )

-     w zestawie odczynnikowym załączone kalibratory i kontrole jakości

-    termin ważności odczynnika roboczego min. 4 miesięcy

-    odczynniki w postaci gotowej do użycia

-    w przypadku preparatów szkodliwych dostarczenie z pierwszą dostawą kart charakterystyki     odczynników

-    do przechowywania odczynników musi być wstawiona lodówka ( o pojemności ok. 170 l. , przeszklone drzwi, funkcja kontroli temperatury)

Oświadczam, że akceptuję parametry techniczne analizatora i odczynników

Podpis Wykonawcy……………………………………………………………….