Załącznik nr 3

Pakiet nr 1

- Analizator jonów.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry mierzone: Na+, K+, Ca+, lub CL-, lub Li | tak |  |
| 2. | Objętość próbki poniżej 95 µl | tak |  |
| 3. | Możliwość wykonywania oznaczeń z pełnej krwi, osocza, surowicy lub płynów dializacyjnych w moczu | tak |  |
| 4. | Kalibracja jedno i dwupunktowa | tak |  |
| 5. | Tryb pracy stand - by | tak |  |
| 6. | Polska wersja oprogramowania | tak |  |
| 7. | Wbudowana drukarka | tak |  |
| 8. | Wbudowany interfejs komputerowy | tak |  |
| 9. | Łatwość wymiany odczynników - odczynniki w jednym opakowaniu zbiorczym | tak |  |

Pakiet nr 2

1. Wirówka

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie 230 V 50/60 Hz | tak |  |
| 2. | Maksymalna pojemność 500/180 ml | tak |  |
| 3. | Moc pobierania 120/160 W | tak |  |
| 4. | Zakres obrotów 300 ÷4000/5000 min - 1 | tak |  |
| 5. | Maksymalne przyspieszenie 2320/3300 xg | tak |  |
| 6. | Czas wirowania 1 ÷ 99 min | tak |  |
| 7. | W wyposażeniu - wirnik kątowy 24 x 15/10/7 ml z pojemnikami 13080 lub 13081 /kąt 30 º/ | tak |  |

Pakiet nr 3

1. Aparat elektroterapii

Typ  ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wbudowane w pamięć aparatu procedury terapii wybranych schorzeń | tak |  |
| 2. | Możliwość zapamiętywania procedur własnych użytkownika | tak |  |
| 3. | Prądy interferencyjne: - czteroelektrodowe statyczne o jednakowej amplitudzie w obu kanałach, - czteroelektrodowe dynamiczne o amplitudach modulowanych w przeciwfazie w obu kanałach, - dwulwktrodowe prądy interferencyjne - częstotliwość nośna - 4000 Hz, - dolny zakres częstotliwości interferencyjnej - 1 - 100 Hz, - zakres zmian częstotliwości interferencyjnej - 0 - 100 Hz, - amplituda generowana prądu - 0 - 50 mA MS | tak |  |
| 4. | Prąd Kotz’a: - impulsy: 10 s, - częstotliwość: 50Hz, - amplituda prądu: 0 - 100 mA | tak |  |
| 5. | Prąd Tens: - impulsy: 50-200 Hz, - częstotliwość: 1 - 200 Hz, - amplituda prądu: 0 - 100 mA | tak |  |
| 6. | Prąd Trabeta: - impulsy: 2 ms, - częstotliwość: 143 Hz, - amplituda prądu: 0 - 100 mA | tak |  |
| 7. | Prąd galwaniczny: - amplituda prądu: 0 -30 mA | tak |  |
| 8. | Zasilanie: sieć jednofazowa 220V 10% 50Hz 50 VA | tak |  |

2. Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem

Typ  ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeznaczenie: ćwiczenia czynne wspomagane | tak |  |
| 2. | Wałek: wykonany z twardego drewna, posiadający trójstopniową średnicę, wyposażony w linkę do zawieszania obciążników | tak |  |
| 3. | Klapka dłoni: wyposażona w linkę do zawieszania obciążników | tak |  |
| 4. | Uchwyt: w środkowej części rowek na linkę do zawieszania obciążników | tak |  |
| 5. | Koło drewniane: na obwodzie koła rowek na linkę do zawieszania obciążników | tak |  |
| ć6. | Korytko drewniane: możliwość przestawienia osi korytka pod kątem 15º względem osi koła w jedną lub drugą stronę przy pomocy nakrętki umieszczonej na płaszczyźnie dolnej korytka | tak |  |
| 7. | Spirala pionowa: wykonana z drutu stalowego | tak |  |

3. Stół rehabilitacyjny

Typ  ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilna konstrukcja wsporcza z kształtników stalowych | tak |  |
| 2. | Elektryczna zmiana wysokości leżyska | tak |  |
| 3. | Regulowana wysokość zagłówka ręcznie za pomocą sprężyny gazowej | tak |  |
| 4. | Otwór na twarz w zagłówku | tak |  |
| 5. | Stół dwuczęściowy | tak |  |
| 6. | Tapicerka z atestowanych materiałów skóropodobnych | tak |  |
| 7. | Długość min 190 cm | tak |  |
| 8. | Szerokość min 65 cm | tak |  |
| 9. | Wysokość 55 cm - 100 cm | tak |  |
| 10. | Regulacja zagłówka - 30ºdo + 30º | tak |  |
| 11. | Zasilanie 230V/24V 50 Hz | tak |  |
| 12. | Jednoczęściowy zagłówek | tak |  |
| 13. | System jezdny z hamulcem | tak |  |
| 14. | Uchwyt do mocowania papieru | tak |  |
| 15. | Pilot nożny | tak |  |

4. Rower rehabilitacyjny

Typ  ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System hamowania - magnetyczny | tak |  |
| 2. | Regulacja obciążenia min 16 stopniowa, elektroniczna | tak |  |
| 3. | Rodzaj pomiaru tętna - sensory dotykowe | tak |  |
| 4. | Nośność min 115 kg | tak |  |
| 5. | Regulacja siodełka - pionowa, pozioma, pochylenie | tak |  |
| 6. | Regulacja kierownicy - pochylenie | tak |  |
| 7. | Rolki transportowe | tak |  |
| 8. | Możliwość poziomowania | tak |  |
| 9. | Max wymiary w cm 105/53/135 | tak |  |
| 10. | Zasilanie zewnętrzne - 230V | tak |  |

5. UGUL wraz z osprzętem

Typ  ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UGUL | tak |  |
| 1. | Kabina do ćwiczeń i zawieszeń WSC - 4 przeznaczona do w kinezyterapii indywidualnej z kilkoma pacjentami równocześnie, możliwość zastosowania zawieszenia całkowitego, ćwiczeń czynnych w odciążeniu, czynnych z oporem, systemu bloczkowo - ciężarkowego, wyciągu do pozycji Perschl’a | tak |  |
| 2. | Możliwość łączenia kabin w różne konfiguracje | tak |  |
| 3. | Pełna kompatybilność z całą serią WSC - 4 | tak |  |
| 4. | Szerokość 200 cm | tak |  |
| 5. | Wysokość 197 cm (na stopkach) | tak |  |
| 6. | Głębokość 197 cm | tak |  |
| 7. | Wykonanie: lakier proszkowy | tak |  |
|  | Osprzęt | tak |  |
| 8. | Linka długości 1600 mm; ilość 8 szt. | tak |  |
| 9. | Linka długości 960 mm; ilość 2 szt. | tak |  |
| 10. | Linka długości 2450 mm; ilość 1 szt. | tak |  |
| 11. | Linka długości 5720 mm; ilość 1 szt. | tak |  |
| 12. | Linka długości 3750 mm; ilość 2 szt. | tak |  |
| 13. | Podwieszka przed. i podudz 100 x 420, ilość 4 szt. | tak |  |
| 14. | Podwieszka ud i ramion 145 x 540; ilość 4 szt. | tak |  |
| 15. | Podwiedzka pod miednice 230 x 750; ilość 1 szt. | tak |  |
| 16. | Podwieszka klatki piersiowej 230 x 700/100; ilość 1 szt. | tak |  |
| 17. | Podwieszka pod głowę 170 x 540; ilość 1 szt. | tak |  |
| 18. | Podwieszka stóp 75 x 540; ilość 2 szt. | tak |  |
| 19. | Podwieszka dwustawowa; ilość 2 szt. | tak |  |
| 20. | Pas do wyciągu za miednicę; ilość 1 szt. | tak |  |
| 21. | Kamaszki; ilość 1 szt. | tak |  |
| 22. | Esik; ilość 30 szt. | tak |  |

- Aparat do krioterapii w systemie CO2.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie 220 - 240 V 50 Hz | tak |  |
| 2. | Maksymalny pobór mocy - 10 W | tak |  |
| 3. | Bezpieczeństwo: klasa I, stopień B | tak |  |
| 4. | Czynnik roboczy - dwutlenek węgla (CO2) w butlach syfonowych - 10 l | tak |  |
| 5. | Ciśnienie pracy aparatu - 5 ÷ 6 MPa | tak |  |
| 6. | Ciśnienie maksymalne aparatu - 8 MPa | tak |  |
| 7. | Zakres temperatur dysz - regulacja w zakresie - 65º C ÷ - 75 º C | tak |  |
| 8. | Czas pracy (mrożenia): - butla 10 litrów (7,5 kg) dysza nr 3 - 45 min - butla 10 litrów (7,5 kg) dysza nr 1 - 120 min | tak |  |
| 9. | Obudowa na butle | tak |  |

- Aparat do terapii promieniowaniem laserowym

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ lasera: diodowy | tak |  |
| 2. | Minimum 2 gniazda do podłączenia sond laserowych | tak |  |
| 3. | Sonda laserowa punktowa - moc promieniowania na tkance regulowana w zakresie min 0 - 250 mW | tak |  |
| 4. | Długość fali 820 nm +/- 5 mm | tak |  |
| 5. | Tryby pracy: ciągła lub modulowana | tak |  |
| 6. | Częstotliwość modulacji min od 1 - 10 000 Hz | tak |  |
| 7. | Sterowanie mikroprocesorowe | tak |  |
| 8. | Możliwość zaprogramowania własnych procedur zabiegowych | tak |  |
| 9. | Regulowany czas pracy | tak |  |
| 11. | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny - LCD | tak |  |
| 12. | Wyświetlane funkcje: typ sondy, moc promieniowania, dawka energii, czas zabiegu, częstotliwość modulacji, częstotliwości Nogiera i Bahra | tak |  |
| 13. | Waga sterownika | podać |  |
| 12. | Zasilanie 220 - 230 V, 50 Hz | tak |  |
| 13. | Pobór mocy | podać |  |
| 14. | Skaner - przystawka | tak |  |
| 15. | Mobilny statyw pod laser i skaner | tak |  |
| 16. | Okulary dla pacjenta oraz personelu | tak |  |

Pakiet nr 4

1. Wywoływarka do zdjęć zębowych

Typ  ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Format filmów 3 x 4 cm | tak |  |
| 2. | Czas obróbki max 8 min | tak |  |
| 3. | Temperatura obróbki - pokojowa | tak |  |
| 4. | Pojemność zbiorniczków min 300 ml | tak |  |
| 5. | Zasilanie - 12 V | tak |  |
| 6. | Zasilacz zewnętrzny: 230 V/12V | tak |  |
| 7. | Przystosowana do pracy w pomieszczeniach jasnych | tak |  |
| 8. | Suszenie filmu | tak |  |

2. Kasety RTG

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stopień czułości 800, do błon rentgenowskich czułych na światło niebieskie (18 x 24, 24 x 30, 30 x 40, 35 x 35, 35 x 43) | tak |  |

Pakiet nr 5

- Lampa RTG

-  Zamawiający dopuszcza składanie ofert na lampy używane.

- Wykonawca po zamontowaniu lamp musi przeprowadzić testy akceptacyjne aparatu RTG.

Typ  ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa TUR DR x 124 30/60 | tak |  |

Pakiet nr 6

1. Sensydensytometr - 1 szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Densytometr |  |  |
| 1. | Automatyczna kalibracja zera | tak |  |
| 2. | Kalibracja użytkownika przy pomocy dostarczonego paska kontrolnego | tak |  |
| 3. | Natychmiastowa gotowość do pracy bez okresu nagrzewania | tak |  |
| 4. | Informacje wyświetlane na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym | tak |  |
| 5. | Pomiar na głębokość 18 cm | tak |  |
| 6. | Rozmiar szczeliny 3 mmØ | tak |  |
| 7. | Zakres pomiarowy od D: 0,00 do D: 4,5 | tak |  |
| 8. | Dokładność pomiaru dla OD 1.00,D<±0,02, dla OD>1.00, D<±1.5% | tak |  |
| 9. | Nominalna temperatura działania 15-35ºC | tak |  |
|  | Sensytometr | tak |  |
| 10. | Naświetlanie klina 21 stopniowego/stopnie gęstości wzrastające o 0,15D/ | tak |  |
| 11. | Naświetlanie filmów niebiesko i zielono czułych (długość fali światła niebieskiego 460 nm, długość fali światła zielonego 510 nm) | tak |  |
| 12. | Naświetlanie na filmie identyfikatora typu światła użytego do ekspozycji | tak |  |
| 13. | Jednorodność ekspozycji pojedynczego stopnia lepsza niż D 0,01 | tak |  |
| 14. | Powtarzalność ekspozycji lepsza niż ± 0,02 log e | tak |  |
| 15. | Czas ekspozycji zgodny z normą DIN6868/55 | tak |  |
| 16. | Stałość czasu lepsza niż ± 0,02 log e | tak |  |
| 17. | Zasilanie sieciowe | tak |  |
| 18. | TANTOM ALFA testowy | tak |  |
| 19. | Siatka testowa | tak |  |
| 20. | Stożek centrujący | tak |  |
| 21. | Uchwyt do FANTOMU | tak |  |
| 22. | Termometr cyfrowy | tak |  |
| 23. | Filtr absorbcyjny aluminiowy 25 mm | tak |  |

Pakiet nr 7

- Aparat do monitorowania 24-godzinnego ciśnienia.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY REJESTRATORA CIŚNIEŃ |
| 1. | Liczba rejestratorów - 2 | tak |  |
| 2. | Czas rejestracji do 30 godz. | tak |  |
| 3. | Oscylometryczna metoda pomiaru | tak |  |
| 4. | Zakres pomiarów: 40 - 260 mmHg | tak |  |
| 5. | Maksymalna ilość pomiarów - 200 pomiarów | tak |  |
| 6. | Możliwość ograniczenia czasu pomiaru | tak |  |
| 7. | Programowanie 4 interwałów pomiarowych | tak |  |
| 8. | Możliwość pomiaru ciśnienia na żądanie | tak |  |
| 9. | Po 2 mankiety pomiarowe dla dorosłych w dwóch rozmiarach | tak |  |
| 10. | Futerał z paskami do noszenia rejestratora | tak |  |
| 11. | Zasilanie - bateryjno-akumulatorowe (w tym min 2 zapasowe) | tak |  |
| 12. | Ładowarka akumulatorów | tak |  |
| 13. | Masa rejestratora wraz z zestawem baterii lub akumulatorów do 215 gram. | tak |  |
| PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO ANALIZY CIŚNIEŃ |
| 14. | Standardowa instalacja oprogramowania na typowym PC | tak |  |
| 15. | Oprogramowanie kompatybilne i współpracujące z 32 bitowym systemem operacyjnym Windows umożliwiającym zapewnienie kontroli hasłem na różnych poziomach dostępu | tak |  |
| 16. | Współpraca z oprogramowaniem do analizy ekg i próby wysiłkowej | tak |  |
| ANALIZA CIŚNIEŃ |
| 17. | Analiza średniego ciśnienia skurczowego dla całości pomiaru i każdego z interwałów | tak |  |
| 18. | Analiza średniego ciśnienia rozkurczowego dla całości pomiaru i każdego z interwałów | tak |  |
| 19. | Analiza ciśnienia skurczowego dla całości pomiaru i każdego z interwałów | tak |  |
| 20. | Analiza ciśnienia rozkurczowego dla całości pomiaru i każdego z interwałów | tak |  |
| 21. | Analiza częstości tętna dla całości pomiaru i każdego z interwałów | tak |  |
| 22. | Programowanie 4 interwałów pomiarowych z różną częstością pomiarów dla każdego z interwałów | tak |  |
| 23. | Informacja w raporcie o: - wartości ocenianych parametrów dla całości pomiaru i każdego z interwałów, - wykres graficzny ciśnienia i tętna, - histogramy czasowe wartości ciśnienia, - wartości uśrednione | tak |  |

Pakiet nr 8

1. Defibrylator dwufazowy

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylator przenośny o wadze z akumulatorami i zasilaczem poniżej 7 kg | tak |  |
| 2. | Zakres energii defibrylacji synchronizowanej od 2 do 360 J | tak |  |
| 3. | Defibrylacja przy pomocy wielorazowych łyżek zewnętrznych dla dzieci i dla dorosłych | tak |  |
| 4. | Wszystkie kroki defibrylacji ręcznej tzn. wybór energii, start ładowania, wyładowanie możliwe do wykonania przy pomocy elementów sterujących na łyżkach defibrylacyjnych | tak |  |
| 5. | Defibrylacja przy pomocy elektrod jednorazowych | tak |  |
| 6. | Dwufazowa fala wyładowania | tak |  |
| 7. | Kompensacja impedancji pacjenta | tak |  |
| 8. | Czas ładowania do energii 360 J poniżej 360 s | tak |  |
| 9. | Możliwość ręcznego wewnętrznego rozładowania energii bez łyżek lub jedn. elektrod umieszczonych w uchwycie/testerze | tak |  |
| 10. | Monitor EKG: |  |  |
| a) | ekran o przekątnej co najmniej 6” | tak |  |
| b) | rozdzielczość ekranu co najmniej 640 x 480 pikseli | tak |  |
| c) | zakres pomiaru częstości akcji serca | tak |  |
| d) | ustawienia dolnej i górnej granicy alarmowej częstości akcji serca | tak |  |
| e) | Ustawianie wzmocnienia sygnału EKG | tak |  |
| 11. | Zasilanie: |  |  |
| a) | Zasilacz/ładowarka 230V/50 Hz stanowiące jedną całość z defibrylatorem | tak |  |
| b) | Zasilanie akumulatorowe pozwalające na: | tak |  |
|  | - co najmniej 40 defibrylacji energią 360 J | tak |  |
|  | - co najmniej 1 godzinę monitorowania EKG | tak |  |
| 12. | Rejestrator: |  |  |
| a) | Standardowy papier termiczny o szerokości 50 mm | tak |  |
| b) | Wydruki na zlecenie ręczne oraz alarmowe | tak |  |
| 13. | Zewnętrzny stymulator serca: |  |  |
| a) | Tryb pracy synchroniczny i asynchroniczny | tak |  |
| b) | Ustawienie prądu stymulacji co najmniej w zakresie od 40 do 170 mA | tak |  |
| c) | Ustawianie częstości stymulacji co najmniej w zakresie od 30 do 180 P/min | tak |  |
| 14. | Pulsoksymetr z czujnikiem na palec | tak |  |
| 15. | Wózek do aparatu | tak |  |

Pakiet nr 9

1. Aparat EKG

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednoczesna rejestracja 3, 6 i 12 odprowadzeń EKG wtrybie pracy ręcznym i automatycznym | tak |  |
| 2. | Tryb pracy: automatyczny, ręczny i wykrywania arytmii | tak |  |
| 3. | Wykonywanie pomiarów: HR, PR, QRSD, QT, QTC | tak |  |
| 4. | Pomiary osi: P, QRS, T | tak |  |
| 5. | Drukarka termiczna, wydruk 210 mm | tak |  |
| 6. | Prędkość zapisu 5/25/50/mm/s | tak |  |
| 7. | Rozdzielczość zapisu >= 8 pkt/mm/ | tak |  |
| 8. | Podłączenie pacjenta: 10 elektrodowy kabel pacjenta do tworzenia 12 standardowych odprowadzeń według Eithovena, Goldberga, Wilsona/I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6/ | tak |  |
| 9. | Ergonomiczna, dwuczęściowa konstrukcja kabla pacjenta umożliwiająca wymianę tylko części uszkodzonych przewodów | tak |  |
| 10. | Czułość 5, 10, 20, 40/mm/mV/ | tak |  |
| 11. | Cyfrowe próbkowanie sygnału 1000 próbek/sek | tak |  |
| 12. | CMRR> 140 /dB/ | tak |  |
| 13. | Pasmo częstotliwości: 0,04 - 150 Hz | tak |  |
| 14. | Impedancja wejściowa 100/MOhm/ | tak |  |
| 15. | Filtracja zakłóceń sieciowych | tak |  |
| 16. | Filtracja zakłóceń mięśniowych 20 i 40 Hz | tak |  |
| 17. | Filtr antydryftowy linii izoelektrycznej | tak |  |
| 18. | Klawiatura alfanumeryczna oraz ekran ciekłokrystaliczny LCD umożliwiający podgląd 3 odprowadzeń | tak |  |
| 19. | Rozdzielczość ekranu minimum 320 x 240 pikseli umożliwiająca wyświetlanie dodatkowych parametrów pomiaru: HR, kontrola elektrod, ADS, czas, odprowadzenia, prędkość, filtry | tak |  |
| 20. | Pamięć ostatniego zapisu | tak |  |
| 21. | Obwód wejściowy zabezpieczony przed impulsem defibrylacyjnym | tak |  |
| 22. | Zasilanie sieciowe 230V, 50 Hz ± 10% | tak |  |
| 23. | Wbudowany zasilacz akumulatorowy wystarczający na wykonanie 50 pomiarów EKG w trybie automatycznym | tak |  |
| 24. | Komunikacja poprzez port RS232 z oprogramowaniem komputerowym | tak |  |
| 25. | Możliwość rozbudowy o funkcję wykonywania prób wysiłkowych i sterowania bieżnią wysiłkową lub ergometrem rowerowym | tak |  |
| 26. | W wyposażeniu wózek do aparatu | tak |  |

Pakiet nr 10

1. Kardiomonitory

-  4 przyłóżkowe monitory modułowe

-  1 monitor kompaktowy stacjonarno przenośny

- stanowisko centralnego nadzoru

- instalacja zestawu monitorującego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

- Wykonawca musi wykonać instalację systemu, sieci, okablowania, uruchomić system, przeszkolić personel

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitory przyłóżkowe modułowe - 4 szt. |  |  |
| 1. | Modułowa budowa systemu - moduły parametrowe wymienialne między monitorami przez użytkownika bez udziału serwisu, możliwość instalacji wszystkich parametrów na każdym stanowisku | tak |  |
| 2. | Przekazywanie danych z i do modułów z jednostki głównej (centralnej) poprzez podczerwień (nie dopuszcza się złączy galwanicznych) | tak |  |
| 3. | Kolorowy ekran o przekątnej co najmniej 17” | tak |  |
| 4. | Ilość kanałów dynamicznych co najmniej 8 | tak |  |
| 5. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | tak |  |
| 6. | Przyciski szybkiego dostępu do menu obsługi poszczególnych mierzonych parametrów na obudowach ich modułów pomiarowych | tak |  |
| 7. | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów co najmniej 72 - godz. | tak |  |
| 8. | Zasilanie monitora 230V/50Hz | tak |  |
| Pomiar EKG/ST/Resp - 4 moduły |
| 9. | Minimum 2 odprowadzenia EKG wyświetlane jednoczasowo | tak |  |
| 10. | Analiza odchyleń odcinka ST | tak |  |
| 11. | Pomiar częstości oddechów oraz wyświetlanie krzywej respiracji | tak |  |
| Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną - 4 moduły |
| 12. | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego | tak |  |
| 13. | Tryb pracy ręczny i automatyczny (przedziały) czasowe co najmniej od 3 do 360 minut) | tak |  |
| 14. | Zestaw mankietów dla dorosłych duży i średni, pediatryczny. Przewód łączący mankiet z modułem | tak |  |
| Pomiar saturacji i pletyzmografia - 4 moduły |
| 15. | Zakres pomiarowy saturacji 40 - 100% | tak |  |
| 16. | Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-230 P/min | tak |  |
| 17. | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych. Kabel łączący czujnik z modułem. | tak |  |
| Pomiar temperatury - 4 moduły |
| 18. | Zakres pomiarowy co najmniej 10 - 45ºC | tak |  |
| 19. | Powierzchniowy czujnik temperatury | tak |  |
| Kapnografia - 2 moduły |
| 20. | Pomiar w strumieniu bocznym | tak |  |
| 21. | Zakres pomiarowy stężeń CO2 na wdechu i wydechu co najmniej 0 - 90 mmHg | tak |  |
| Monitor stacjonarno - przenośny - 1 szt. |
| 22. | Kompaktowa budowa monitora waga poniżej 6 kg, rączka do przenozenia | tak |  |
| 23. | Kolorowy ekran o przekątnej co najmniej 12’’ |  |  |
| 24. | Ilość kanałów dynamicznych co najmniej 6 | tak |  |
| 25. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | tak |  |
| 26. | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów co najmniej 72 - godz. | tak |  |
| 27. | Zasilanie z wewnętrznych akumulatorów wymienialnych przez użytkownika | tak |  |
| 28. | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 1,5 godz. | tak |  |
| 29. | Zasilanie monitora 230V/50Hz | tak |  |
| Pomiar EKG/ST/Resp |
| 30. | Minimum 2 odprowadzenia EKG wyświetlane jednoczasowo | tak |  |
| 31. | Analiza odchylenia odcinka ST | tak |  |
| 32. | Pomiar częstości oddechów oraz wyświetlanie krzywej respiracji | tak |  |
| Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |
| 33. | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego | tak |  |
| 34. | Zestaw mankietów dla dorosłych duży i średni, pediatryczny. Przewód łączący mankiet z monitorem | tak |  |
| 35. | Tryb pracy ręczny i automatyczny (przedziały czasowe co najmniej od 3 do 360 min) |  |  |
| Pomiar saturacji pletyzmografia |
| 36. | Zakres pomiarowy 40 - 100% | tak |  |
| 37. | Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30 - 230 P/min | tak |  |
| 38. | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych. Kabel łączący czujnik z monitorem | tak |  |
| Pomiar temperatury |
| 39. | Zakres pomiarowy co najmniej 10 - 45 ºC | tak |  |
| 40. | Powierzchniowy i rektalny czujnik temperatury | tak |  |
| 41. | Wbudowany rejestrator termiczny, standardowy papier termoczuły 50 mm | tak |  |
| Stanowisko centralnego nadzoru |
| 42. | Ekran o przekątnej co najmniej 19’’ | tak |  |
| 43. | Typ ekranu LCD TFT | tak |  |
| 44. | Ilość jednocześnie nadzorowanych stanowisk przyłóżkowych co najmniej 5 | tak |  |
| 45. | Funkcja nadzoru zbiorczego co najmniej po 2 krzywe wraz z wartościami cyfrowymi z każdego stanowiska | tak |  |
| 46. | Funkcja podglądu wszystkich krzywych i wartości cyfrowych z wybranego monitora przyłóżkowego | tak |  |
| 47. | Zapamiętywanie i podgląd krzywych dynamicznych co najmniej 48 godzinna pamięć | tak |  |
| 48. | Drukarka laserowa do wydruku trendów i raportów na standardowym papierze A4 | tak |  |

Pakiet nr 11

1. Nebulizator pneumatyczny

Typ  ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nebulizator: |  |  |
| 1. | Konstrukcja nebulizatora uniemożliwiająca przedostanie się śliny do leku | tak |  |
| 2. | Możliwość pracy pod kątem | tak |  |
| 3. | Zredukowany czas nebulizacji 3 ml leku w czasie 7 min | tak |  |
| 4. | Zawór jednokierunkowy | tak |  |
| 5. | Średnia średnica cząsteczek MMAD przy przepływie 10 l/min ok. 1 µm | tak |  |
| 6. | Możliwość sterylizacji w autoklawie | tak |  |
|  | Sprężarka: |  |  |
| 7. | Zasilanie 230 V, 50 Hz, 1,0 A | tak |  |
| 8. | Tłokowa | tak |  |
| 9. | Przystosowana do pracy ciągłej | tak |  |
| 10. | Przepływ powietrza min 10 l/ min | tak |  |

2. Ssak

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak elektryczny do pracy ciągłej | tak |  |
| 2. | Obudowa z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym | tak |  |
| 3. | Zasilanie sieciowe 230V 50/60 Hz | tak |  |
| 4. | Zasilanie akumulatorowe - czas pracy min 50 min | tak |  |
| 5. | Zasilanie z gniazda zapalniczki 12V | tak |  |
| 6. | Przepływ min. 35 l/min | tak |  |
| 7. | Podciśnienie, min zakres od 0 do 81 kPa | tak |  |
| 8. | Regulacja podciśnienia ciągła | tak |  |
| 9. | Głośność max 45 dB | tak |  |
| 10. | Pojemnik na wydzielinę, autoklawowany, z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym w pokrywie, poj. 1 litr - 1 szt. | tak |  |
| 11. | Filtr antybakteryjny - 1 szt. | tak |  |
| 12. | Komplet przewodów silikonowych ssących | tak |  |
| 13. | Wózek jezdny z koszem na akcesoria | tak |  |
| 14. | Możliwość użycia ssaka w wersji przenośnej | tak |  |

3. Aparat Ambu

Typ  ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek reanimacyjny min 1600 ml | tak |  |
| 2. | Zbiornik na tlen min 2600 ml | tak |  |
| 3. | Maska dla dorosłych | tak |  |
| 4. | Przewód tlenowy | tak |  |
| 5. | Komplet masek twarzowych | tak |  |

4. Laryngoskop

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żarówka halogenowa: gwint 3,5 x 0,35 mm | tak |  |
| 2. | Napięcie zasilania 2,5 V, moc 0,68 VA | tak |  |
| 3. | 4 łyżki Mc Intoscha + rękojeść | tak |  |
| 4. | Mocowanie żarówki poza łyżką – przekazanie oświetlenia światłowodem | tak |  |

5. Audiometr diagnostyczny

Typ  ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonywane badania: badania progowe i krzywa powietrzna i kostna | tak |  |
| 2. | Słuchawki TDH39 | tak |  |
| 3. | Przewodnik kostny | tak |  |
| 4. | Zasilacz zewnętrzny | tak |  |
| 5. | Przycisk dla pacjenta | tak |  |
| 6. | Formatki audiogramów | tak |  |
| 7. | Osłony p/ hałasowe 21925 | tak |  |
| 8. | Zakres częstotliwości dla przewodnictwa powietrznego 125 - 8000 Hz, kostnego - 250 - 8000 Hz | tak |  |
| 9. | Zakres intensywności dla przewodnictwa powietrznego - 10 - 120 db, kostnego 10 - 80 db | tak |  |
| 10. | Rodzaje szumów maskujących: wąskopasmowy, szerokopasmowy | tak |  |
| 11. | Rodzaje tonów: czysty, przerywany | tak |  |
| 12. | Okablowanie | tak |  |
| 13. | Instrukcja w języku polskim | tak |  |

Pakiet nr 12

- Komputerowy system rejestracji i  statystyki oraz dokumentacji  obrazowej.

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rejestracja obrazów endoskopowych bezpośrednio z głowicy videoendoskopu w czasie rzeczywistym | tak |  |
| 2. | Współpraca z medycznymi systemami informatycznymi w standardzie HL7 i DICOM3 | tak |  |
| 3. | Możliwość rozbudowy systemu w podłączenie do kolejnych zestawów videoendoskopowych | tak |  |
| 4. | Okablowanie komputera | tak |  |
| 5. | Kompatybilność z siecią wewnętrzną szpitala | tak |  |
| 6. | Tworzenie raportów z badania w oparciu o bloki tekstowe z: - edycją - kodami procedur ICD10 do rozliczeń z NFZ - z zastosowaniem terminologii MST w języku polskim - wyborem zdjęć zarejestrowanych z głowicy videoendoskopu - zaznaczeniem na schemacie przewodu pokarmowego miejsca, którego zdjęcie dotyczy | tak |  |
| 7. | Nagrywanie krótkich filmów w trakcie badania | tak |  |
| 8. | Zestawienie statystyczne rodzajów badań, ilości schorzeń, liczenie kosztów pracowni, ilość badań z podzieleniem na użytkowników | tak |  |
| 9. | 1) Stacja robocza (wymagania minimalne) - 1 szt. - płyta główna - chipset Intel 965P, dual channel, zintegrowana karta dźwiękowa, zintegrowana karta sieciowa min. 10/100Mb/s, obsługa RAID 0, 1 SATA II, PCI-E x16 - procesor INTEL CORE 2 DUO E-6400 (2,13 GHz) - pamięć 2 x 1GB DDR 2, min. 667 MHz - FDD 1,44” - nagrywarka DVD+/-RW - 2 dyski twarde po 250 GB 7200 obr/min, 16MB cache - karta TV ze złączem S-Video - mysz optyczna - klawiatura PS/2 - system operacyjny pozwalający na obsługę oferowanego oprogramowania WINDOWS XP Professional PL - obudowa ATX zasilacz min. 400W - karta graficzna min. 128MB ze złączem DVI-D, PCI-E x16 2) Monitor ciekłokrystaliczny min. 19” do zastosowań medycznych 1280 x 1024 - 1 szt. - kontrast 1000:1, - jasność 280 cd/m2, - kąt widzenia178 x 178º, - wejście cyfrowe DVI-D, - czas reakcji 16 ms 3) Drukarka laserowa kolorowa A4 - 1 szt.: - prędkość druku cz-b 20 str./min. - prędkość druku kolor 20 str./min. - rozdzielczość 1200 x 600 dpi - normatywny cykl pracy 35 tys. str. /m-c - złącza USB 2.0, Ethernet 10/100 Mb/s | tak |  |

Pakiet nr 13

1. Myjnia automatyczna

Typ  ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie przeznaczone do mycia i termiczno-chemicznej dezynfekcji w cyklu automatycznym wszystkiego rodzaju giętkich endoskopów optycznych i wideoendoskopów | tak |  |
| 2. | Ilość mytych endoskopów - jeden | tak |  |
| 3. | Urządzenie realizujące: - mycie wstępne bez konieczności mycia ręcznego endoskopu (bezpośrednio po użyciu), - mycie zasadnicze, - dezynfekcję termiczno-chemiczną, - płukanie - co najmniej 2 - krotna, - suszenie lub wentylację endoskopu | tak |  |
| 4. | Temperatura dezynfekcji 58 - 60º | tak |  |
| 5. | Jednorazowe użycie środków chemicznych (dołączyć wykaz zalecanych środków chemicznych) | tak |  |
| 6. | Biodegradacja używanych płynów | tak |  |
| 7. | Jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów (opisać proces mycia i dezynfekcji endoskopu w myjni) | tak |  |
| 8. | Ilość zużywanego środka dezynfekcyjnego na jeden cykl dezynfekcji max 80 ml | tak |  |
| 9. | Kontrola szczelności endoskopu przez cały proces mycia i dezynfekcji | tak |  |
| 10. | Samodezynfekcja myjni | tak |  |
| 11. | Kondensacja oparów środków dezynfekcyjnych | tak |  |
| 12. | Możliwość rozbudowy funkcji myjni o automatyczną dokumentację procesu mycia i dezynfekcji wraz z wydrukiem raportu | tak |  |
| 13. | Całkowity czas procesu mycia i dezynfekcji endoskopu max 40 min | tak |  |
| 14. | Zużycie wody na jeden proces mycia i dezynfekcji endoskopu max 20 l | tak |  |
| 15. | Zasilanie elektryczne z sieci 3 x 380V/220V | tak |  |
| 16. | Zasilanie w wodę (woda zimna+ciepła, przyłącza ½’’ | tak |  |
| 17. | Mechaniczne i biologiczne za pomocą promieni UV uzdatnianie wody przez myjnię (opisać sposób uzdatniania) | tak |  |
| 18. | Monitorowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji endoskopu | tak |  |

Pakiet nr 14

1. Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zwarta budowa – uniemożliwiająca zalanie | tak |  |
| 2. | Zasilanie – 230 V; 50 Hz | tak |  |
| 3. | Zasilanie 12 V w transporcie sanitarnym | tak |  |
| 4. | Baterie o przedłużonej żywotności, podać czas pracy Ciągła kontrola stanu naładowania baterii | tak |  |
| 5. | Stała samokontrola ładowania i stopnia naładowania akumulatorów | tak |  |
| 6. | Możliwość mocowania do statywu lub ramy łóżka min w dwóch położeniach | tak |  |
| 7. | Komunikaty w języku polskim | tak |  |
| 8. | Waga urządzenia (w kg) | Podać |  |
| 9. | Wymiary zewnętrzne (w cm) | Podać |  |
| 10. | Dwa niezależne tory, programowane oddzielnie | tak |  |
| 11. | Możliwość stosowania strzykawek o różnych objętościach 10 ml – 50/60 ml producentów krajowych i zagranicznych – podać dokładnie rodzaje strzykawek i producentów | tak |  |
| 12. | Możliwość pracy min w czterech opcjach: szybkość dozowania bez programowania objętości szybkość dozowania + objętość infuzji szybkość dozowania + czas trwania infuzji objętość infuzji + czas trwania infuzji | tak |  |
| 13. | Możliwość programowania prędkości podaży od 0,1 do 500 ml/h. Podać dla jakich typów strzykawek – jakie parametry podaży leku | tak |  |
| 14. | Tryb pracy KVO – programowane, regulowany | tak |  |
| 15. | Możliwość programowania prędkości dawki BOLUS | tak |  |
| 16. | Zakres programowania prędkości, objętości dawki BOLUS, BOLUS powyżej 1000 ml/h | tak |  |
| 17. | Możliwość likwidacji bolusa okluzyjnego | tak |  |
| 18. | Możliwość programowania progów ciśnienia progów ciśnienia okluzji przez użytkownika min 4 progi |  |  |
| 19. | Funkcja wypełniania drenu | tak |  |
| 20. | Zabezpieczenie parametrów infuzji hasłem | tak |  |
| 22. | Biblioteka leków (min 30) | tak |  |
| 23. | Funkcja STAND-BY, programowana | tak |  |
| 24. | Możliwość uzyskania informacji o wszystkich parametrach pracy pompy w trakcie podaży leku | tak |  |
| 25. | Możliwość zmiany prędkości podaży leku i parametrów pracy pompy w trakcie pracy bez konieczności wyłączenia | tak |  |
| 26. | Automatyczne przechodzenie z zasilania 230V na bateryjne bez przerywania pracy | tak |  |
| 27. | Alarmy dźwiękowe i świetlne przywołujące personel | tak |  |
| 28. | Ilość alarmów identyfikowanych przez pompę min 8 | tak |  |
| 29. | Automatyczne zatrzymanie infuzji w przypadku awarii | tak |  |
| 30. | Interfejs | tak |  |
| 31. | Gniazdo zewnętrzne przywołania pielęgniarki | tak |  |

Pakiet nr 15

1. Sonda do aparatu USG

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sonda USG do aparatu HEWLETT PACKARD IMAGE POINT (rok produkcji 1997), głowica convex przełączalna 2,5 - 3,5 - 5 MHz z opcją dopplerowską, typ C 3540 | tak |  |