# Załącznik Nr 2.1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH

Zdalnie sterowana ścianka rentgenodiagnostyczna wraz ze stołem do zdjęć kostnych, stojakiem do zdjęć płucnych, lampą rtg z zawieszeniem  sufitowym,

systemem cyfrowej radiografii pośredniej CR oraz systemem PACS/RIS

Producent/Firma       :

Urządzenie typ          :

Nazwa Wykonawcy        :

Rok produkcji (wymagany 2008):

| Lp. | Parametr/ Warunek | Parametry wymagane w tym graniczne | Parametry oferowane | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | UNIWERSALNA ŚCIANKA RTG | Podać typ i producenta |  |  |
|  | Ścianka zdalnie sterowana | Tak |  | Bez oceny |
|  | Elektrycznie podnoszony blat stołu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Zakres wysokości blatu stołu w pozycji poziomej | Min. 70 cm |  | 0-1 |
|  | Zakres pochyleń stołu | Min. od + 90° do -25° |  | 0-1 |
|  | Automatyczne zatrzymanie stołu w pozycji 0° | Tak |  | Bez oceny |
|  | Stosowany przesuw wzdłużny (stół, układ lampa – wzmacniacz obrazu lub kombinacja) | Podać |  | Bez oceny |
|  | Max. obszar badania bez przemieszczania pacjenta | Min. 130 cm |  | 0-1 |
|  | Silnikowy przesuw poprzeczny stołu | Min. 20 cm |  | 0-1 |
|  | Ekwiwalent Al. Płyty dla 100 kV | Max. 0,8 mm Al. |  | Bez oceny |
|  | Zdalnie sterowany tubus uciskowy | Tak |  | Bez oceny |
|  | Odległość ognisko - film | Min. od 115 cm do 150 cm |  | Bez oceny |
|  | Format kaset | Min. od 18cm x 24 cm do 35cm x 43cm |  | Bez oceny |
|  | Możliwość podziału kasety | Min. 3 |  | 0-1 |
|  | Automatyczny kolimator do wybranego formatu kaset | Tak |  | Bez oceny |
|  | Irysowy kolimator wzmacniacza obrazu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pomiar mocy dawki | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość manualnej kolimacji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | Min. 40 pl/cm |  | 0-1 |
|  | Automatyka AEC | Tak, min. 3 komory |  | 0-1 |
|  | Maksymalna waga pacjenta | Min. 150 kg |  | 0-1 |
| II. | LAMPA RTG DO ŚCIANKI | Podać typ i producenta |  |  |
|  | Ilość ognisk | 2 |  | Bez oceny |
|  | Wymiary małego ogniska | Max. 0,6 mm |  | Bez oceny |
|  | Wymiary dużego ogniska | Max. 1,2 mm |  | Bez oceny |
|  | Moc małego ogniska | Min. 20 kW |  | 0-1 |
|  | Moc dużego ogniska | Min. 60 kW |  | 0-1 |
|  | Pojemność cieplna anody | Min. 300 kHU |  | 0-1 |
|  | Szybkość chłodzenia anody | Min. 120 kHU/min |  | 0-1 |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | Min. 1400 kHU |  | 0-1 |
|  | Obroty anody | Min. 8000 obrotów/min. |  | Bez oceny |
| III. | TOR WIZYJNY |  |  |  |
|  | Wzmacniacz obrazu | Min. 30 cm (12”) |  | Bez oceny |
|  | Ilość pól obrazowych | Min. 2 |  | Bez oceny |
|  | Rozmiary poszczególnych pól | Podać |  | Bez oceny |
|  | Kamera CCD | Tak |  | Bez oceny |
|  | TV standard | ≥ 625 linii dla 50 Hz |  | Bez oceny |
|  | Funkcja zatrzymania ostatniego obrazu z prześwietlenia (LIH) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Monitor obrazowy LCD o przekątnej min 17” w sterowni oraz w sali badań | Tak |  | Bez oceny |

UWAGA:

- 1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

- 2. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametry wymagane” lub, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- 3. W przypadku, gdy parametr wymagany będzie równy parametrowi oferowanemu wykonawca otrzyma 0 pkt. w pozycjach podlegających ocenie punktowej.

- 4. W przypadku, gdy parametr oferowany będzie wyższy od wymaganego wykonawca otrzyma 1 pkt. W pozycjach podlegających ocenie punktowej.

- 5. W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowej, kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.......................................................

data, podpis Kierownika