## Załącznik nr 2

Wymagania jakie musi spełnić aparat:

- zamawiający dopuszcza składanie ofert na analizatory używane – rok produkcji 2008 (nie starsze) – podać rok produkcji

- wymagane:  znak CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych

- metoda oznaczeń – immunoenzymofluorescencja

- możliwość wykonywania hormonów tarczycy, markerów sercowych, chorób zakaźnych, markerów wątrobowych, wszystkie parametry muszą być wykonywane na jednym analizatorze

- możliwość wykonywania pojedynczych badań bez zwiększenia kosztów

- możliwość wykonywania w tym samym czasie min.30 parametrów

- stała gotowość aparatu do pracy

- automatyczne testowanie odczynników i systemu

- średni czas wykonania oznaczeń 15-60 minut

- wykluczone ryzyko kontaminacji – aparat bezigłowy

- instrukcja obsługi aparatu w języku polskim (załączyć w formie papierowej lub elektronicznej)

- aparat musi być wyposażony w komputer zewnętrzny, monitor, UPS (umożliwiający pracę aparatu przy braku prądu przez co najmniej 30 min.), drukarkę zewnętrzną

- serwis techniczny udzielany nieodpłatnie w ciągu trwania całej umowy. Przeglądy techniczne co najmniej raz w roku. Wykonawca potwierdzi przeglądy techniczne certyfikatem jakości i bezpieczeństwa.

- Czas naprawy analizatora nie dłużej niż 48 godz.. W przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godz. dostawca zapewnia urządzenie zastępcze lub pokryje koszty wykonania badań w najbliższym laboratorium

- rozbudowa systemu informatycznego Marcel o pracownię immunochemiczną, biochemiczną, rejestrację i kierownik. Podłączenie do systemu analizatora dzierżawionego oraz analizatora moczu z „urinotesem”. Po zakończeniu trwania umowy wydzierżawiający zachowuje prawo do pierwokupu systemu informatycznego

- kody kreskowe mają być konfekcjonowane w zestawach po 2, 3, 4, 6

- gwarancja przez cały okres trwania dzierżawy na aparat i system informatyczny

- aparat musi być zainstalowany i personel przeszkolony do 30 dni od daty podpisania umowy

- Po wygaśnięciu umowy i nie przedłużeniu umowy dzierżawnej aparat musi zostać odebrany z laboratorium w przeciągu trzech miesięcy. W przeciwnym razie aparat zostanie zutylizowany na koszt dostawcy.

Odczynniki:

- w zestawie odczynnikowym załączone kalibratory i kontrole jakości

- termin ważności odczynnika roboczego min. 6 miesięcy od daty dostawy

- odczynniki w postaci gotowej do użycia

- krzywa kalibracyjna opracowana przez producenta w formie kodu paskowego, wprowadzana do pamięci komputera automatycznie

-    wymagana metodyka wykonania oznaczenia w języku polskim (załączyć w formie papierowej

lub elektronicznej)

- w przypadku preparatów szkodliwych dostarczenie z pierwszą dostawą kart charakterystyki odczynników (W formie papierowej lub elektronicznej).

- Do przechowywania odczynników musi być wstawiona lodówka (pojemność ok. 170 l, przeszklone drzwi, funkcja kontroli temperatury)

Oświadczam, że akceptuję parametry techniczne analizatora i odczynników

Podpis Wykonawcy……………………………………………………………….