Załącznik nr 3 do SIWZ

Pakiet nr 1

Wirówka laboratoryjna – 1szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie 230 V 50/60 Hz | tak |  |
| 2. | Zakres obrotów 300 ÷2500 rpm | tak |  |
| 3. | Czas wirowania 1 ÷ 99 min | tak |  |
| 4. | W wyposażeniu – wirnik cytologiczny na 4próbki cytologiczne | tak |  |
| 5. | Płynna regulacja obrotów | tak |  |
| 6. | Płynna regulacja czasu wirowania | tak |  |
| 7. | Podgląd czasu wirowania | tak |  |
| 8. | Podgląd prędkości wirowania | tak |  |
| 9. | Zestaw wkładek cyto | tak |  |
| 10. | Zestaw szkiełek mikroskopowych | tak |  |
| 11. | Zestaw bibuły filtracyjnej Ø 9,5 mm | tak |  |
| 12. | Zestaw bibuły filtracyjnej Ø 12,5 mm | tak |  |
| 13. | Zestaw probówek 2,2 ml z pokrywą | tak |  |
| 14. | Fabrycznie nowa | tak |  |
| 15. | Znak CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych | tak |  |
| 16. | Okres gwarancji minimum 5 lat | tak |  |
| 17. | Okres oczekiwania na serwis do 48 godzin | tak |  |
| 18. | Instrukcja i oprogramowanie w języku polskim | tak |  |
| 19. | Bezpłatna dostawa | tak |  |
| 20. | Bezpłatne przeszkolenie personelu przed uruchomieniem wirówki | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 36 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na rok/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

Pakiet nr 2

Przycisk nożny bezprzewodowy  – 1szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Włącznik nożny bezprzewodowy 3 przyciskowy , umożliwiający zdalną zmianę programów | tak |  |
| 2. | Rozbudowa aparatu elektrochirurgicznego o moduł nadawczo – odbiorczy włącznika bezprzewodowego | tak |  |
| 3. | Klasa ochronności IPX8 wg EN 60529: 1991/A1:2000 | tak |  |
| 4. | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe :Klasa I, stopień CF | tak |  |
| 5. | Standardy: EN 60601-1, EN60601-2-2, EN 60529 | tak |  |
| 6. | Napięcie zasilania – ładowarka 5 [V] (500 [mAJ] | tak |  |
| 7. | Żywotność włącznika > 1 milion cykli (włącz/wyłącz) | tak |  |
| 8. | Typ akumulatora – Li-lon 2600 [mAh], 3, 7 [V] | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 36 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na rok/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

Pakiet nr 3

Lodówka medyczna – 2 komorowa– 1szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lodówka fabrycznie nowa | tak |  |
| 2. | Pojemność komory górnej/dolnej do 70 l | tak |  |
| 3. | Drzwi: pełne/szklane lub podwójne | tak |  |
| 4. | Zakres temperatury pracy: 0..+10˚ C | tak |  |
| 5. | Sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem | tak |  |
| 6. | Materiał komory: tworzywo sztuczne | tak |  |
| 7. | Materiał obudowy: blacha malowana proszkowo | tak |  |
| 8. | Wymiary zewnętrzne (szr/wys/gł): min. 550/1150/650 mm | Tak/podać |  |
| 9. | Wymiary każdej komory (szer/wys/gł): min. 470/430/300 mm | Tak/podać |  |
| 10. | Moc znamionowa: 320 W | tak |  |
| 11. | Waga do 70 kg | tak |  |
| 12. | Regulacja temperatury: co 0,1 C | tak |  |
| 13. | Bezpiecznik termiczny | tak |  |
| 14. | Zasilanie 50 Hz, 230V | tak |  |
| 15. | Ilość półek min. 2 | Tak/podać |  |
| 16. | Układ grzewczy i chłodzący | tak |  |
| 17. | Interfejs RS 232 | tak |  |
| 18. | Kontrola zaniku napięcia | tak |  |
| 19. | Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury | tak |  |
| 20. | Funkcja rozmrażania | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na rok/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

Pakiet nr 4

Holter ciśnieniowy – 3szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pomiar metodą oscylometryczną | tak |  |
| 2. | Programowanie okresów pomiarowych – min. 3 okresy | tak |  |
| 3. | Programowanie częstości pomiarów | tak |  |
| 4. | Zakres pomiarów 25-260 mmHg | tak |  |
| 5. | Zakres pomiaru tętna 40-200 μ/min. | tak |  |
| 6. | Dokładność =/- 3 mmHg | tak |  |
| 7. | W zestawie trzy rozmiary mankietów | tak |  |
| 8. | Oprogramowanie w języku polskim 1 szt | tak |  |
| 9. | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak |  |
| 10. | Rekomendacja Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji obejmującej aparat i nadzór nad systemem informatycznym (nie krótszy niż 24 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych) | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia )oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 6 miesięcy/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

Pakiet nr 5

- Stojak do kroplówek na kółkach – 15 szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Statyw z samohamowanym mechanizmem zmiany wysokości | tak |  |
| 2. | Podstawa wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | tak |  |
| 4. | Podstawa wyposażona w kółka obrotowe | tak |  |
| 5. | 4 uchwyty do płynów infuzyjnych | tak |  |
| 6. | Wysokość max statywu 2200 mm | tak |  |
| 7. | Wysokość min. statywu 1300 mm | tak |  |
| 8. | Waga do 4 kg | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji obejmującej aparat i nadzór nad systemem informatycznym (nie krótszy niż 24 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych) | tak |  |

2. Parawan pojedynczy – 2 szt.

Typ ……….........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stelaż wykonany z kształtników stalowych malowanych proszkowo | tak |  |
| 2. | 2 kółka transportowe z hamulcem | tak |  |
| 3. | Szerokość: min. 1000 mm | tak |  |
| 5. | Wysokość: do 1900 mm | tak |  |
| 6. | Waga do 10 kg | tak |  |
| 7. | Płótno parawanu łatwozmywalne, kolor niebieski | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesięcy) | tak |  |

3. Waga osobowa z wysięgnikiem – 1 szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga elektroniczna o stabilnej konstrukcji | tak |  |
| 2. | Nośność min. 200 kg | tak |  |
| 3. | Dokładność odczytu 20g/100g | tak |  |
| 4. | Masa wagi do 10 kg | tak |  |
| 5. | Wymiar podestu min. 35x35 cm | tak |  |
| 6. | Waga posiadająca cyfrowy wyświetlacz | tak |  |
| 7. | Zapamiętywanie wyniku | tak |  |
| 8. | Legalizacja | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na rok/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 /podać |  |

4. Stolik przyłóżkowy typu „przyjaciel”– 5szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary blatu: min 900x 430 mm | tak |  |
| 2. | Zakres regulacji wysokości : min. 700-980 mm | tak |  |
| 3. | Przechylenie blatu 30 i 60 stopni | tak |  |
| 4. | Metalowy szkielet lakierowany proszkowo | tak |  |
| 5. | Blat podzielony na cześć stałą oraz przechylną, wykonany z płyty tworzywowej odpornej na wilgoć, temperaturę i działanie promieni UV | tak |  |
| 6. | Wysokość blatu regulowana bezstopniowo za pomocą sprężyny gazowej z blokadą | tak |  |
| 7. | Podstawa jezdna w kształcie litery C umożliwiająca podjechanie np. wózkiem inwalidzkim | tak |  |
| 8. | Podstawa wyposażona w 4 koła jezdne w tym dwa z blokadą | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |

Pakiet nr 6

Wózek do przewożenia zwłok – 1 szt

Typ .....................................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek do przewożenia zwłok | tak |  |
| 2. | Metalowy szkielet wózka wykonany z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | tak |  |
| 3. | Regulacja wysokości leża | tak |  |
| 4. | Zdejmowane leże | tak |  |
| 5. | Wyposażenie dodatkowe - przykrycie wózka | tak |  |
| 6. | Cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą | tak |  |
| 7. | Szerokość wózka- 650 mm (+/-50mm | tak |  |
| 8. | Długość wózka 2000 mm (+/- 50) | tak |  |
| 9. | Dopuszczalne obciążenie min. 180 kg | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze) | tak |  |

Pakiet nr 7

1. Fotel do pobierania krwi – 1 szt.

Typ .....................................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fotel do pobierania krwi wykonany ze stabilnej konstrukcji | tak |  |
| 2. | Regulacja wysokości | tak |  |
| 3. | Fotel do pobierania krwi wyposażony w parę podłokietników dla poprawy komfortu pacjenta | tak |  |
| 4. | Regulowane, wielopozycyjne podłokietniki | tak |  |
| 5. | Wysokość siedziska: 40-60 cm | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze) | tak |  |

2. Wózek standardowy (inwalidzki) – 4 szt.

Typ .....................................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek przeznaczony do przewozu pacjentów z dysfunkcją ruchu | tak |  |
| 2. | Wyjmowane podłokietniki | tak |  |
| 3. | Tapicerka z materiałów niepalnych i zmywalnych | tak |  |
| 4. | Koła tylne wyposażone w hamulce szczękowe | tak |  |
| 5. | Koła pełne | tak |  |
| 6. | Szerokość wózka- 57-68 cm | tak |  |
| 7. | Długość wózka 110 cm | tak |  |
| 8. | Nośność wózka min. 120 kg | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze) | tak |  |

3. Wózek sanitarny na kółkach  – 1 szt.

Typ .....................................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek przeznaczony do przewozu pacjentów z dysfunkcją ruchu | tak |  |
| 2. | Wózek wyposażony w pojemnik toaletowy | tak |  |
| 3. | Chromowana rama stalowa | tak |  |
| 4. | Konstrukcja składana (łatwy transport), | tak |  |
| 5. | Wysokość siedziska umożliwia najazd na sedes | tak |  |
| 6. | Podnóżki zdejmowane, uchylne | tak |  |
| 7. | Uchylne podłokietniki, | tak |  |
| 8. | Wszystkie koła pełne, | tak |  |
| 9. | Hamulce na koła tylne | tak |  |
| 10. | Nośność wózka min. 120 kg | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze) | tak |  |

4. Wózek do transportu chorych – 2 szt.

Typ  ………........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek z przeznaczeniem do transportu chorych | tak |  |
| 2. | Długość całkowita: 2080 mm (+/- 20 mm) | tak |  |
| 3. | Szerokość całkowita: 760 mm (+/- 20 mm) | tak |  |
| 4. | Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo | tak |  |
| 5. | Dwusegmentowe leże tapicerowane materiałem łatwo zmywalnym w kolorze niebieskim. Dwusegmentowe leże przezierne dla promieni RTG wraz z kasetą RTG w kolorze niebieskim | tak |  |
| 6. | Regulacja segmentu wezgłowia realizowana za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie : 75° (+/- 5°) | tak |  |
| 7. | Hydrauliczna regulacja wysokości leża realizowana za pomocą dwustronnego pedału nożnego | tak |  |
| 8. | Mechanizm hydrauliczny płasko schowany pod osłoną podwozia | tak |  |
| 9. | Regulacja wysokości leża w zakresie min. 440 mm – 880 mm | tak |  |
| 10. | Barierki boczne składane wzdłuż ramy leża, lakierowane proszkowo | tak |  |
| 11. | Obudowa podwozia z tworzywa ABS | tak |  |
| 12. | Cztery koła jezdne o średnicy min. 150 mm, wyposażone w blokadę centralną | tak |  |
| 13. | Koło kierunkowe | tak |  |
| 14. | Rama wózka wyposażona w krążki odbojowe | tak |  |
| 15. | Możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga w zakresie min. 16° | tak |  |
| 16. | Możliwość ustawienia anty - Trendelenburga w zakresie min. 12° | tak |  |
| 17. | Dodatkowe wyposażenie: - pasy do unieruchamiania pacjentów 6 szt. - uchwyt na prześcieradła jednorazowe 2 szt - uchwyt wieszaka na płyny infuzyjne -2 szt - kosz na podręczne rzeczy pacjenta 2 szt - kosz na butlę z tlenem 1 szt | tak |  |
| 18. | Nośność wózka min. 180 kg | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |

Pakiet nr 8

1. Ciśnieniomierz mechaniczny – 3 szt.

Typ  ………........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Profesjonalny ciśnieniomierz mechaniczny | tak |  |
| 2. | Zegar zintegrowany z gruszką | tak |  |
| 3. | Regulowany mankiet 25-36cm + mankiet 42 cm | tak |  |
| 4. | Zakres ciśnienia od 20 do 300 mm Hg | tak |  |
| 5. | Warunki pracy przyrządu : temperatura 10ºC﻿ - 40ºC wilgotność﻿ do 85% wilgotności wzgędnej | tak |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 36 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |

2. Ciśnieniomierz elektroniczny – 5 szt.

Typ  ………........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Profesjonalny ciśnieniomierz elektroniczny z długim mankietem | tak |  |
| 2. | Dokładność statyczna: ciśnienie w zakresie +/-3mmHg | tak |  |
| 3. | Dokładność pomiaru tętna: +/- 5% wartości odczytu |  |  |
| 3. | Rozdzielczość: 1 mmHg | tak |  |
| 4. | Zakres pomiaru: ciśnienie krwi od 20 do 280 mm Hg tętno od 40 do 200 uderzeń na minutę | tak |  |
| 5. | Warunki pracy przyrządu : temperatura 10ºC﻿ - 40ºC wilgotność﻿ do 85% wilgotności względnej | tak |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 36 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |

3. Pulsoksymetr palcowy – 1 szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pulsoksymetr palcowy przeznaczony do pomiaru nasycenia tlenem hemoglobiny tętniczej (SpO2) | tak |  |
| 2. | Pomiar wysycenia krwi tlenem (saturacji) | tak |  |
| 3. | Pomiar częstotliwości tętna, w formie cyfrowej oraz jako wykres | tak |  |
| 4. | Zakres pomiarowy tętna 30 - 250 bpm (uderzeń na minutę) | tak |  |
| 5. | Zakres pomiarowy saturacji: 0 - 100% | tak |  |
| 6. | 6 trybów wyświetlania w 4 kierunkach | tak |  |
| 7. | Kolorowy wyświetlacz | tak |  |
| 8. | Niski pobór prądu | tak |  |
| 9. | Wskaźnik poziomu baterii | tak |  |
| 10. | Zasilanie: baterie 2 x typ AAA | tak |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji obejmującej aparat (nie krótszy niż 24 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych) | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia )oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |

Pakiet nr 9

1. Transportowy monitor parametrów życiowych – 1 szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametry - opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość zastosowania monitora transportowego jako modułu pomiarowego współpracującego z monitorem pacjenta. | TAK |  |
| 2 | Ekran LCD o przekątnej min. 5” do prezentacji minimum 3 krzywych jednocześnie. Ekran wyposażony w funkcję automatycznej zmiany sposobu wyświetlania krzywych i parametrów po zmianie warunków oświetleniowych | TAK |  |
| 3 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| 4 | Sterowanie poprzez ekran dotykowy. Monitor wyposażony w funkcję blokady ekranu dotykowego zabezpieczająca przed przypadkowymi zmianami podczas transportu | TAK |  |
| 5 | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50Hz. | TAK |  |
| 6 | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min. 240 minut. Wskaźnik poziomu naładowania umieszczony na obudowie akumulatora. | TAK |  |
| 7 | Ciężar poniżej 1,5 kg. | TAK |  |
| 8 | Monitor wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie do sieci monitorowania oraz we wbudowaną kartę łączności bezprzewodowej | TAK |  |
| 9 | Pomiar EKG. Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii. Pomiar akcji serca w zakresie min. 30-300 ud/min. W komplecie przewód główny i przewód do 5 elektrod klipsowych do każdego monitora. Funkcja jednoczesnego wyświetlania 7-odprowadzeń EKG | TAK |  |
| 10 | Wykrywanie min. 17 kategorii zaburzeń rytmu | TAK |  |
| 11 | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. – 1,2 – (+) 1,2 mV z siedmiu odprowadzeni jednocześnie. Funkcja prezentacji zmian odcinka ST w postaci odcinków referencyjnych z naniesionymi bieżącymi odcinkami lub w postaci wykresów kołowych. | TAK |  |
| 12 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-100 odd/min. Prezentacja krzywej oddechowej i respiracji | TAK |  |
| 13 | Pomiar saturacji w zakresie od 1-100%. Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2. Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. W komplecie kabel główny i standardowy czujnik na palec. Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | TAK |  |
| 14 | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i automatyczny. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 240 min. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej . Pomiar rytmu serca: min. 40-230 ud./min W komplecie rura połączeniowa i mankiet średni dla dorosłych. | TAK |  |
| 15 | Funkcja stazy żylnej | TAK |  |
| 16 | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Prezentacja 3 wartości temperatur: T1, T2, ΔT. W komplecie dwa czujniki temperatury: powierzchniowy i rektalny | TAK |  |
| 17 | W komplecie z monitorem uchwyt do przenoszenia oraz uchwyt do montażu na szynie lub statywie | TAK |  |
| 18 | Układy alarmowe najważniejszych parametrów. Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych (automatyczne ustawianie granic alarmowych w stosunku do bieżących wartości parametrów). Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności. | TAK |  |
| 19 | Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów | TAK |  |
| 20 | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 72 godzinne | TAK |  |
| 21 | Wewnętrzna pamięć krzywych dynamicznych | Co najmniej 12 godzin. |  |
| 22 | Wewnętrzna pamięć zdarzeń alarmowych (odcinki krzywych i wartości parametrów) | Co najmniej 50 |  |
| 23 | Możliwość rozbudowy monitora o pomiar kapnografii lub pomiar rzutu minutowego (technologia PiCCO) | TAK |  |
| 24 | Akcesoria monitora kompatybilne z kardiomonitorami zainstalowanymi na izbie przyjęć | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji obejmującej aparat i nadzór nad systemem informatycznym (nie krótszy niż 36 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych) | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia )oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 6 miesięcy/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

2. Rozgałęziacz na dwa gniazda tlenowe długość przewodu 10 m z 2 przepływomierzami tlenu.