Załącznik nr 3 do SIWZ

Pakiet nr 1

- Urządzenie do masażu wirowego stóp i podudzi – 1szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do masażu wirowego stóp i podudzi | TAK |  |
| 2. | Niecka wanny wykonana z akrylu, wzmacniana matami z włókna szklanego | TAK |  |
| 3. | Pojemność zabiegowa 45-65l | TAK |  |
| 4. | 38 dysz powietrznych do hydromasażu | TAK |  |
| 5. | Elektroniczny panel sterowania | TAK |  |
| 6. | Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho | TAK |  |
| 7. | System odkamieniania sterowany elektronicznie | TAK |  |
| 8. | Prysznic ciepły | TAK |  |
| 9. | Czujnik temperatury wody | TAK |  |
| 10. | Krzesło obrotowe | TAK |  |
| 11. | Hydromasaż za pomocą strumienia wody o regulowanej sile | TAK |  |
| 12. | Czujnik temperatury wody | TAK |  |
| 13. | Czujnik poziomu wody | TAK |  |
| 14. | System napowietrzania strumienia wody z regulacją | TAK |  |
| 15. | Pobór mocy 0,9 kW | TAK |  |
| 16. | Zasilanie 230v/50 Hz | TAK |  |
| 17. | Wymiary 980x900x620 mm | TAK |  |
| 18. | Masa ok. 45 kg | TAK |  |
| 19. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 20. | Rok produkcji urządzenia - nie starsze niż 2014 r. | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia )oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Autoryzowany serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE (załączyć) | tak |  |

- Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych  – 1szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych przeznaczony do wykonywania zabiegów hydroterapii za pomocą strumienia wody, wzbudzającego przez pompę. | TAK |  |
| 2. | Pojemność robocza niecki maksymalna ( do przelewu)- 48 l. Minimalna( zalane wszystkie dysze)- 43 l, niecka wanny wykonana z wysokiej jakości akrylu | TAK |  |
| 3. | Maksymalna tem. wody ciepłej na zasilaniu: - w cyklu ciągłym 45 stopni C - krótkotrwale (< 1 min) 65 stopni C | TAK |  |
| 4. | Czas napełniania niecki - ( do przelewu)- 76 s - opróżniania niecki po zabiegu- 42 s | TAK |  |
| 5. | Wydajność pompy wody- 345 l/min | TAK |  |
| 6. | Długość – maks. 900 mm Szerokość-maks. 950 mm Wysokość- maks. 920 mm Masa ( bez wody)- do 60 kg | TAK |  |
| 7. | Liczba dysz 44 dysz kanałowych z kanałami doprowadzającymi wodę i powietrze wykonanymi z włókna szklanego i stanowiącymi integralną część niecki wirówki | TAK |  |
| 8. | Zabezpieczenie pompy przed „pracą na sucho” | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Autoryzowany serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE (załączyć) | tak |  |

Pakiet nr 2

Głowica sektorowa matrycowa przezprzełykowa do badań echokardiograficznych dorosłych do aparatu ECHO PHILIPS iE33 – 1 szt.

| L.p. | Opis parametru | Wartość graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Głowica fabrycznie nowa, rok produkcji min. 2014 | TAK |  |
|  | Kompatybilność oferowanej głowicy z aparatem echo Philips iE33 | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości emitowanych przez głowicę 2 – 7 MHz | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego sterowania kątem położenia kryształu w zakresie 0-180° | TAK |  |
|  | Liczba elementów 2500 | TAK |  |
|  | Tryby obrazowania: 2D, CD, PW, CW, THI, tryb trójwymiarowego obrazowania struktur serca w czasie rzeczywistym oraz obrazowanie 3D Color serca w czasie rzeczywistym, równoczesne wyświetlanie dwóch płaszczyzn obrazowania na żywo | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia )oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Autoryzowany serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE (załączyć) | tak |  |

Pakiet nr 3

Spirometr – 1 szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametry – opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spirometr umożliwiając wykonywanie pomiarów: VC i składowych, FVC i składowych, MVV oraz próby rozkurczowej w każdym z dostępnych modułów. | TAK |  |
| 2 | Głowica pneumotachograficzna bez konieczności wymiany po każdym pacjencie współpracująca z filtrami bakteryjno-wirusowymi | TAK |  |
| 3 | Opór głowicy pomiarowej <0.05 kPa/(l/s) przy 10 l/s | TAK |  |
| 4 | Zakres pomiaru przepływu 0,1 – 16 l/s | TAK |  |
| 5 | Dokładność pomiaru przepływu ± 5% lub lepsza | TAK Opisać |  |
| 6 | Rozdzielczość pomiaru przepływu: mniejsza lub równa 1 ml/s | TAK Opisać |  |
| 7 | Zakres pomiaru objętości +/- 8 L | TAK |  |
| 8 | Dokładność pomiaru objętości ± 3% lub lepsza | TAK Opisać |  |
| 9 | Rozdzielczość pomiaru objętości: mniejsza lub równa 1 ml | TAK |  |
| 10 | Spirometr wyposażony w graficzne wskaźniki informujące operatora o spełnieniu kryteriów zakończenia manewru: Czas wydechu (>3 lub >6 sekund) w zależności od wieku pacjenta Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml) Wskaźniki muszą pracować online, w trakcie wykonywania badania, a nie dopiero po jego zakończeniu. | TAK Dołączyć PrintScreen |  |
| 11 | Możliwość konfiguracji własnych raportów użytkownika | TAK |  |
| 12 | Możliwość wydrukowania raportu na drukarce podłączonej do komputera oraz generowanie go w formie elektronicznej w formatach PDF, TIF, JPG, RTF | TAK |  |
| 13 | Oprogramowanie określające bieżący status wizyty za pomocą różnych kolorów lub różnych ikon przypisanych dla odpowiednich etapów wizyty. System powinien rozróżniać przynajmniej pięć etapów, w tym koniecznie następujące etapy: wprowadzono dane pacjenta bez wykonanego pomiaru przeprowadzono co najmniej jeden pomiar wizyta zakończona i zapisano co najmniej jeden raport wizyta zakończona i zapisano co najmniej jeden raport oraz komentarz lekarza lub interpretację wyników | TAK |  |
| 14 | Programy motywacyjne wspomagające wykonanie spirometrii natężonej – min. 8 różnych animacji Dołączyć PrintScreen pokazujący dostępne animacje. | TAK Dołączyć PrintScreen |  |
| 15 | Spirometr wyposażony w komputer | TAK |  |
| 16 | Zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż: procesor min. 2,3 GHz, pamięć RAM min. 4 GB, dysk twardy min. 320 GB, drukarka kolorowa. System operacyjny Windows | TAK Opisać |  |
| 17 | Spirometr wymagający codziennej kalibracji objętości zgodnie z zaleceniami ATS ERS. Dołączyć PrintScreen z widokiem wykonanej kalibracji | TAK Dołączyć PrintScreen |  |
| 18 | W ramach standardowego wyposażenia znajduje się pompa kalibracyjna, lub moduł do automatycznej kalibracji objętości. | TAK |  |
| 19 | Możliwość wyboru modułu wartości należnych, niezależnie dla każdego badania | TAK |  |
| 20 | Spirometr jest wyposażony w moduł wartości należnych Quanjer-GLI-2012. | TAK |  |
| 21 | Możliwość tworzenia własnych modułów, zestawów wartości należnych | TAK |  |
| 22 | Spirometr umożliwiając wykonywanie pomiarów: VC i składowych, FVC i składowych, MVV oraz próby rozkurczowej w każdym z dostępnych modułów. | TAK |  |
| 23 | Głowica pneumotachograficzna bez konieczności wymiany po każdym pacjencie współpracująca z filtrami bakteryjno-wirusowymi | TAK |  |
| 24 | Opór głowicy pomiarowej <0.05 kPa/(l/s) przy 10 l/s | TAK |  |
| 25 | Zakres pomiaru przepływu 0,1 – 16 l/s | TAK |  |
| 26 | Dokładność pomiaru przepływu ± 5% lub lepsza | TAK Opisać |  |
| 27 | Rozdzielczość pomiaru przepływu: mniejsza lub równa 1 ml/s | TAK Opisać |  |
| 28 | Zakres pomiaru objętości +/- 8 L | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Autoryzowany serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE (załączyć) | tak |  |

Pakiet nr 4

- Pipeta automatyczna jednokanałowa stałopojemnościowa o poj.  200 µl – 1 szt.

- Statyw szeregowy (liniowy) 4-6 miejscowy do pipet automatycznych – 2 szt.

- Statyw obrotowy (karuzelowy) 4-6 miejscowy do pipet automatycznych – 2 szt.

Pakiet nr 5

Rejestrator holterowski EKG do zapisu 7 dniowego – 2 szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametry - opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestratory kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego analizatorem firmy Spacelabs | TAK |  |
| 2 | aktywny filtr zakłóceń | TAK |  |
| 3 | detekcja impulsów implantowanego stymulatora serca dla unipolarnego i bipolarnego typu stymulacji i z obu jam serca. | TAK |  |
| 4 | wymienna pamięć typu flash bez konieczności podtrzymywania bateryjnego danych EKG | TAK |  |
| 5 | mała i kompaktowa obudowa o wymiarach zewnętrznych nie większych niż 100 x 60 x 20 mm | TAK |  |
| 6 | zwarta i odporna obudowa w standardzie wykonania IPX4 | TAK |  |
| 7 | waga kompletnego i gotowego do pracy urządzenia poniżej 135g | TAK |  |
| 8 | wymienny przewód pacjenta z jedną wtyczką do rejestratora i bez wystających elementów połączeniowych | TAK |  |
| 9 | zasilanie z pojedynczej baterii typu AAA na cały okres rejestracji dla dowolnego trybu pracy | TAK |  |
| 10 | sygnalizacja niewystarczającego poziomu zasilania przed uruchomieniem rejestracji | TAK |  |
| 11 | podgląd wszystkich rejestrowanych kanałów EKG oraz detekcji impulsów stymulatora bezpośrednio na rejestratorze | TAK |  |
| 12 | programowanie nośnika danych danymi pacjenta i badania przy użyciu wbudowanej funkcji dyktafonu | TAK |  |
| 13 | interfejs użytkownika i komunikaty menu w języku polskim. | TAK |  |
| 14 | Rejestrator holterowski EKG - tryb standardowy | TAK |  |
| 15 | rejestracja w trybie 3 kanałowym, w sposób ciągły bez kompresji do 48 godzin | TAK |  |
| 16 | częstotliwość próbkowania na kanał powyżej 1000 Hz | TAK |  |
| 17 | rozdzielczość amplitudowa sygnału min. 12 bitów | TAK |  |
| 18 | rejestracja 3 kanałów EKG z 3 elektrod | TAK |  |
| 19 | Rejestrator holterowski EKG - tryb przedłużony | TAK |  |
| 20 | rejestracja w trybie 2 kanałowym, w sposób ciągły do 7 dni | TAK |  |
| 21 | częstotliwość próbkowania na kanał powyżej 250 Hz | TAK |  |
| 22 | rozdzielczość amplitudowa sygnału 10 bitów | TAK |  |
| 23 | bieżąca kontrola podłączenia elektrod z sygnalizacją rozłączenia | TAK |  |
| 24 | automatyczne przerywanie i wznawianie rejestracji EKG po dłuższej przerwie związanej z utratą połączenia z pacjentem | TAK |  |
| 25 | automatyczne wznawianie rejestracji po przerwie związanej z chwilowym wyłączeniem rejestratora (np. wymiana przewdu pacjenta) | TAK |  |
| 26 | W zestawie po 2 przewody 3 kanałowe i karta pamieci 90MB. | TAK |  |
| 27 | Dokumenty potwierdzające kompatybilność i parametry rejestartorów. | TAK |  |
| 28 | Rejestartory nowe wyprodukowane w 2014r. | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji obejmującej aparat i nadzór nad systemem informatycznym (nie krótszy niż 36 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych) | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia )oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 6 miesięcy/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

Pakiet nr 6

System endoskopii przewodu pokarmowego

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametry - opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | PROCESOR OBRAZU HDTV1080p |  |  |
| 1. | Możliwość wyboru standardu obrazowania spośród: HDTV1080p, HDTV1080i, SXGA, SDTV. | tak |  |
| 2. | Cyfrowe wyjścia HDTV1080: DVI-D, 2X HD-SDI, | tak |  |
| 3. | Analogowe wyjścia HDTV1080: RGB | tak |  |
| 4. | Wyjściawideo standard: S-video, Composite | tak |  |
| 5. | Wejścia HDTV: HD-SDI | tak |  |
| 6. | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/DICOMM, Firewire. | tak |  |
| 7. | Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim | tak |  |
| 8. | Polskie czcionki Komunikatów procesora | tak |  |
| 9. | Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta. | tak |  |
| 10. | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących - USB Stick | tak |  |
| 11. | Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF | tak |  |
| 12. | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. | tak |  |
| 13. | Trzy tryby przysłony: auto, maksymalny, średni. | tak |  |
| 14 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu – 27 trybów | tak |  |
| 15 | Możliwość uwydatniania krawędzi obrazu również po jego zatrzymaniu | tak |  |
| 16 | Równoczesny - optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany. | tak |  |
| 17 | 3 tryby obrazowania w wąskim paśmie światła | tak |  |
| 18. | Automatyczny dobór trybu obrazowania w wąskim paśmie światła w zależności od rodzaju podłączonego endoskopu. | tak |  |
| 19. | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze – 2, na klawiaturze – 4. | tak |  |
| 20. | Współpraca z endoskopami EXERA posiadanymi przez pracownię. | tak |  |
| 21. | Współpraca z systemem Endobase posiadanym przez pracownię | tak |  |
| B. | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | tak |  |
| 1. | Lampa Ksenon 300 Watt | tak |  |
| 2. | Optyczny filtr wąskiego pasma światła umieszczony w źródle światła, wycinający widmo światła odpowiedzialne za kolor czerwony. | tak |  |
| 3. | Zapasowa żarówka Halogen włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej – 35 W. | tak |  |
| 4. | Automatyczna regulacja mocy światła | tak |  |
| 5. | Ręczna regulacja mocy światła +/- 8 stopni | tak |  |
| 6. | Możliwość włączenia lub wyłączenia żarówki przyciskiem na panelu urządzenia. | tak |  |
| 7. | Insuflacja powietrza 0-3 stopni | tak |  |
| 8. | Możliwość podłączenia endoskopów EXERA posiadanych przez pracownię | tak |  |
| 9. | Możliwość podłączenia wybranych endoskopów przy pomocy jednego konektora. | tak |  |
| 10 | Obsługa poprzednich wersji endoskopów EXERA posiadanych przez pracownię. | tak |  |
| C. | WÓZEK ENDOSKOPOWY |  |  |
| 1. | Podstawa jezdna z blokadą dwóch kół | tak |  |
| 2. | Wieszak na dwa endoskopy | tak |  |
| 3. | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka | tak |  |
| 4. | Przegubowe ramię umożliwiające manipulację ramieniem – góra, dół, lewo, prawo. Umożliwia położenie monitora poza obrysem wózka. | tak |  |
| 5. | Transformator separujący umożliwiający podłączenie urządzeń | tak |  |
| 6. | 4 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości dwóch środkowych. | tak |  |
| 6. | Szerokość użytkowa półek: górna: 409 mm, środkowe: 473 mm, dolna: 617 mm | tak |  |
| D. | WIDEOGASTROSKOP |  |  |
| 1 | Obrazowanie w standardzie HDTV1080i na wyjściu oferowanego procesora. | tak |  |
| 2 | Grubość całej sondy endoskopowej – 9,2 mm | tak |  |
| 3 | Kanał roboczy – 2,8 mm | tak |  |
| 4 | Głębia ostrości : 3-100 mm | tak |  |
| 5 | Zginanie końcówki Endoskopu: G: 210o, D:90o, L:100o, P:100o | tak |  |
| 6 | Pole widzenia – 140o | tak |  |
| 7 | Ilość przycisków w głowicy endoskopu ,dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - 4szt | tak |  |
| 8 | Długość sondy roboczej – 1030 mm | tak |  |
| 9 | Aparat kompatybilny z posiadanym torem wizyjnym generacji EXERA | tak |  |
| 10 | Endoskop wyposażony w chip RFiD do indentyfikacji przez posiadany system Endoskan | tak |  |
| E. | WIDEOKOLONOSKOP HDTV1080p |  |  |
| 1. | Obrazowanie w standardzie HDTV1080p | tak |  |
| 2. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. | tak |  |
| 3. | Grubość całej sondy endoskopowej – 12,8 mm | tak |  |
| 4. | Kanał roboczy – 3,7 mm | tak |  |
| 5. | Głębia ostrości 2-100 mm | tak |  |
| 6. | Zginanie końcówki Endoskopu: G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o | tak |  |
| 6. | Pole widzenia – 140o | tak |  |
| 7. | Kanał irygacyjny Water Jet | tak |  |
| 8. | Ilość przycisków w głowicy endoskopu ,dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - 4szt | tak |  |
| 9. | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu | tak |  |
| 10. | Długość sondy roboczej –1680 mm | tak |  |
| 11. | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających. | tak |  |
| 12. | Typ konektora – jednogniazdowy | tak |  |
| 13. | Endoskop wyposażony w chip RFiD do indentyfikacji przez posiadany system Endoskan | tak |  |
| V. | Gwarancja |  |  |
| 1 | Gwarancja 36 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 /rok | tak/podać |  |
|  | Standardy gwarancji |  |  |
| 2 | Reakcja serwisu poprzez podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu, polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu 2 dni roboczych. | tak |  |
| 3 | Profesjonalny serwis oferowanego sprzętu zapewniający przywrócenie wszystkich funkcji gwarantujących efektywne i bezpieczne użytkowanie, a tym samym zgodność z parametrami określonymi w deklaracji zgodności i z medycznym znakiem CE zgodne z dyrektywą MDD i ustawą o wyrobach medycznych. | tak |  |
| 4 | Czas naprawy endoskopów liczony od dnia przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia odesłania naprawionego urządzenia do klienta - 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską. | tak |  |
| 5 | W przypadku wideoendoskopów sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej przy przewidywanym czasie naprawy przekraczającym 48h. | tak |  |
| 6 | Myjnie i szafy przechowujące naprawiane są w siedzibie klienta. | tak |  |
| 7 | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | tak |  |
| 8 | Okres dostępności części zamiennych – 8 lat od zakończenia produkcji sprzętu. | tak |  |
|  | Inne wymagania |  |  |
| 1 | Niezbędne przeszkolenie personelu z bezpiecznej obsługi i wykorzystania sprzętu na miejscu u Zamawiającego (dowolna ilość osób) lub ośrodkach referencyjnych dla maksimum 4 osób w ilości co najmniej 16 godzin. Udział maksimum dwóch lekarzy w kongresie krajowym lub zagranicznym związanym z tematyką oferowanego sprzętu. | tak |  |
| 2 | Dostawca urządzenia endoskopowego zobowiązany jest dostarczyć oprogramowanie w pełni zintegrowane z systemem informatycznym AMMS (Asseco Medical Management Solutions), celem prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej przez Zamawiającego. | tak |  |

Pakiet nr 7

- Chłodziarka laboratoryjna – 2 komorowa – 1szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lodówka fabrycznie nowa | tak |  |
| 2. | Pojemność komory górnej/dolnej do 70 l | tak |  |
| 3. | Drzwi: pełne/szklane lub podwójne | tak |  |
| 4. | Zakres temperatury pracy: 0..+15˚ C | tak |  |
| 5. | Sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem | tak |  |
| 6. | Materiał komory: tworzywo sztuczne | tak |  |
| 7. | Materiał obudowy: blacha malowana proszkowo | tak |  |
| 8. | Wymiary zewnętrzne komory (szr/wys/gł): min. 570/600/670 mm | Tak/podać |  |
| 9. | Wymiary każdej komory (szer/wys/gł): min. 470/430/300 mm | Tak/podać |  |
| 10. | Moc znamionowa: 320 W | tak |  |
| 11. | Waga do 70 kg | tak |  |
| 12. | Regulacja temperatury: co 0,1 C | tak |  |
| 13. | Bezpiecznik termiczny | tak |  |
| 14. | Zasilanie 50 Hz, 230V | tak |  |
| 15. | Ilość półek min. 2 | Tak/podać |  |
| 16. | Układ grzewczy i chłodzący | tak |  |
| 17. | Interfejs RS 232 | tak |  |
| 18. | Kontrola zaniku napięcia | tak |  |
| 19. | Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury | tak |  |
| 20. | Funkcja rozmrażania | tak |  |
| 21. | Certyfikat CE | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |

- Chłodziarka laboratoryjna – 1 komorowa– 2 szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lodówka fabrycznie nowa | tak |  |
| 2. | Pojemność komory do 300 l | tak |  |
| 3. | Drzwi: pełne/szklane | tak |  |
| 4. | Zakres temperatury pracy: 0..+15˚ C | tak |  |
| 5. | Sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem | tak |  |
| 6. | Materiał komory: tworzywo sztuczne | tak |  |
| 7. | Materiał obudowy: blacha malowana proszkowo | tak |  |
| 8. | Wymiary zewnętrzne (szr/wys/gł): min. 620/1460/640 mm | Tak/podać |  |
| 9. | Wymiary komory (szer/wys/gł): min. 520/1260/420 mm | Tak/podać |  |
| 10. | Moc znamionowa: 320 W | tak |  |
| 11. | System chłodzenia | tak |  |
| 12. | Regulacja temperatury: co 0,1 C | tak |  |
| 13. | Bezpiecznik termiczny | tak |  |
| 14. | Zasilanie 50 Hz, 230V | tak |  |
| 15. | Ilość półek min. 4 | Tak/podać |  |
| 16. | Układ grzewczy i chłodzący | tak |  |
| 17. | Interfejs RS 232 | tak |  |
| 18. | Kontrola zaniku napięcia | tak |  |
| 19. | Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury | tak |  |
| 20. | Funkcja rozmrażania | tak |  |
| 21. | Certyfikat CE | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |

- Chłodziarka laboratoryjna – 1 komorowa– 2 szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lodówka fabrycznie nowa | tak |  |
| 2. | Pojemność komory do 70 l | tak |  |
| 3. | Drzwi: pełne/szklane | tak |  |
| 4. | Zakres temperatury pracy: 0..+15˚ C | tak |  |
| 5. | Sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem | tak |  |
| 6. | Materiał komory: tworzywo sztuczne | tak |  |
| 7. | Materiał obudowy: blacha malowana proszkowo | tak |  |
| 8. | Wymiary zewnętrzne (szr/wys/gł): min. 570/600/670 mm | Tak/podać |  |
| 9. | Wymiary komory (szer/wys/gł): min. 470/430/300 mm | Tak/podać |  |
| 10. | Moc znamionowa: 320 W | tak |  |
| 11. | System chłodzenia | tak |  |
| 12. | Regulacja temperatury: co 0,1 C | tak |  |
| 13. | Bezpiecznik termiczny | tak |  |
| 14. | Zasilanie 50 Hz, 230V | tak |  |
| 15. | Ilość półek min. 2 | Tak/podać |  |
| 16. | Układ grzewczy i chłodzący | tak |  |
| 17. | Interfejs RS 232 | tak |  |
| 18. | Kontrola zaniku napięcia | tak |  |
| 19. | Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury | tak |  |
| 20. | Funkcja rozmrażania | tak |  |
| 21. | Certyfikat CE | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |

- Lodówka turystyczna/ pojemnik termo izolowany bez wkładów – 1 szt.

Pojemność ok. 10 l

Wymiary:

Długość: 34 cm

Szerokość: 20 cm

Wysokość: 20 cm

- Pulsoksymetr stacjonarno – przenośny – 1 szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres pomiaru minimum: 25-240 bpm | tak |  |
| 2. | Pomiar saturacji | tak |  |
| 3. | Pomiar częstotliwości tętna | tak |  |
| 4. | Dokładność nie gorsza niż 3 bpm | tak |  |
| 5. | Możliwość pomiaru saturacji podczas ruchu i przy niskiej perfuzji | tak |  |
| 6. | Zakres pomiarowy: 0 - 100% | tak |  |
| 7. | Dokładność nie gorsza niż 3% | tak |  |
| 8. | Nieinwazyjny pomiar karboksyhemoglobiny | tak |  |
| 9. | Zakres pomiaru: 0-99,0% | tak |  |
| 10. | Dokładność dla zakresu 1-40% nie gorsza niż 3% | tak |  |
| 11. | Nieinwazyjny pomiar methemoglobiny | tak |  |
| 12. | Zakres pomiaru: 0-99,9% | tak |  |
| 13. | Dokładność dla zakresu 1-15% nie gorsza niż 1% | tak |  |
| 14. | Kolorowy ekran dotykowy | tak |  |
| 15. | Funkcja wyznaczania trendów | tak |  |
| 16. | Dźwiękowy i wizualny alarm przekroczenia progów alarmowych saturacji i częstości pulsu | tak |  |
| 17. | Zasilanie: Sieciowe 230V/50Hz Z wbudowanego akumulatora z czasem pracy 4h | tak |  |
| 18. | Stacja dokująca | tak |  |
| 19. | Masa urządzenia (wraz ze stacją dokującą) 2 kg | tak |  |
| 20. | Możliwość rozbudowania urządzenia o pomiar wskaźnika zmienności fali pletyzmograficznej PVI) i wskaźnika perfuzji (PI) | tak |  |
| 21. | Możliwość rozbudowania urządzenia o pomiar kapnometrii | tak |  |
| 22. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji obejmującej aparat (nie krótszy niż 24 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych) | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia )oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 6 miesięcy/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 10 lat od daty zawarcia umowy | tak/podać |  |

- Wózek standardowy (inwalidzki) – 1 szt.

Typ .....................................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek przeznaczony do przewozu pacjentów z dysfunkcją ruchu | tak |  |
| 2. | Wyjmowane podłokietniki | tak |  |
| 3. | Tapicerka z materiałów niepalnych i zmywalnych | tak |  |
| 4. | Koła tylne wyposażone w hamulce szczękowe | tak |  |
| 5. | Koła pełne | tak |  |
| 6. | Szerokość wózka- 57-68 cm | tak |  |
| 7. | Długość wózka 110 cm | tak |  |
| 8. | Nośność wózka min. 120 kg | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na rok/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 /podać |  |

- Materac przeciwodleżynowy - 5 szt.

Typ  ………........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | Podać |  |
| 2. | Waga | Podać |  |
| 3. | min 17 komór poprzecznych | Tak |  |
| 4. | min 2 komory główne | Tak |  |
| 5. | zawór reanimacyjny CPR | Tak |  |
| 6. | obciążenie ≥ 140 kg | Tak |  |
| 7. | półprzepuszczalny pokrowiec (nylon/PU) | Tak |  |
| 8. | stabilny zagłówek | Tak |  |
| Pompa |
| 9. | Wymiary | Podać |  |
| 10. | Waga | Podać |  |
| 11. | Wydajność 10 l/min |  |  |
| 12. | Regulacja ciśnienia 20 – 60 mmHg | Tak |  |
| 13. | funkcja typu statycznego | Tak |  |
| 14. | mechaniczny filtr powietrza | Tak |  |
| 15. | alarm niskiego ciśnienia | Tak |  |
| 16. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesięcy) | Tak |  |

- Przenośnik taśmowo – rolkowy – 1 szt.

Przenośnik taśmowo – rolkowy umożliwiający przekładanie pacjentów z łóżka na wózek i odwrotnie, bez konieczności ich podnoszenia.

Rozmiar: 80 x 36 cm x 30 mm

Możliwość bezpiecznego przenoszenia pacjentów do 160 kg.

Pokrowce łatwo zmywalne.

Rolki umieszczone na łożyskach.

Gwarancja – 24 miesiące

- Podpórka dwukołowa stalowa – 1 szt.

Typ .....................................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podpórka dwukołowa stalowa | tak |  |
| 2. | Składana | tak |  |
| 3. | Zgrzewane siedziska z tworzywa sztucznego | tak |  |
| 4. | Regulowana na wysokość rączki zakończona anatomicznymi uchwytami | tak |  |
| 5. | Przednie gumowe koła o średnicy 6” | tak |  |
| 6. | Szerokość całkowita 51 cm | tak |  |
| 7. | Szerokość wewnętrzna 45 cm | tak |  |
| 8. | Głębokość całkowita 60 cm | tak |  |
| 9. | Wysokość uchwytu od podłoża 49 cm | tak |  |
| 10. | Wysokość całkowita 82-97 cm | tak |  |
| 11. | Wymiar siedziska 40x21 cm | tak |  |
| 12. | Waga do 6 kg | tak |  |
| 13. | Maksymalne obciążenia 100 kg | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze) | tak |  |

- Wózek platformowy jedno-poręczowy  – 1 szt.

Typ .....................................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Platforma z płyty MDF, wzmocniona od spodu | tak |  |
| 2. | 2 koła skrętne, 2 stałe | tak |  |
| 3. | Opony z szarej gumy termoplastycznej nie brudzącej podłoża | tak |  |
| 4. | Hamulce nożne i ochrona stóp | tak |  |
| 5. | Łożyska kulkowe | tak |  |
| 6. | Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo | tak |  |
| 7. | Wymiary całkowite: 1100 x700 mm | tak |  |
| 8. | Wymiary użytkowe: 1000x700 mm | tak |  |
| 9. | Wysokość: 1006 mm | tak |  |
| 10. | Koła pełne | tak |  |
| 11. | Udźwig: 400 kg | tak |  |
| 12. | Waga ok. 26 kg | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 5 lat) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze) | tak |  |

- Reduktor + butla tlenowa

Typ .....................................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Reduktor |  |  |
| 1. | Ciśnienie zasilania 5-300 bar | tak |  |
| 2. | Ciśnienie zredukowane 4,5 – 5,5 bar | tak |  |
| 3. | Zakres regulacji przepływu tlenu – 0-25 L/min za pomocą króćca tlenowego | tak |  |
| 4. | Szybkozłącze „AGA” – bez regulacji przepływu | tak |  |
| 5. | Przepływ z gniazda „AGA” umożliwia zasilanie respiratorów | tak |  |
| 6. | Regulacja przepływu regulowana pokrętłem nie wystającym poza obrys korpusu jest dostępna w 11 wartościach – 1,2,3,4,5,6,9,12,15,20 lub 25 L/min. | tak |  |
| 7. | Manometr wskazujący ciśnienie w butli wyskalowany w przedziale 0-300 bar przy czym zalecane ciśnienie użytkowe 200 bar | tak |  |
|  | Butla tlenowa 2 l | tak |  |
| 1. | Materiał butli: 34CrMo4 | tak |  |
| 2. | Minimalna grubość ścianki: 2,5 mm | tak |  |
| 3. | Średnica: 115 mm | tak |  |
| 4. | Max. ciśnienie napełnienia: 200 bar | tak |  |
| 5. | Wysokość: 290 mm | tak |  |
| 6. | Ciężar: 3,0 kg ± 5% | tak |  |
| 7. | Rodzaj dna: wklęsłe |  |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze) | tak |  |

12. Wielofunkcyjne wózki oddziałowe – 1 szt.

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metalowy szkielet lakierowany proszkowo | tak |  |
| 2. | Wyjmowana nierdzewna taca | tak |  |
| 3. | Wyjmowane pojemniki tworzywowe – 4 szt. | tak |  |
| 4. | Worek foliowy z przykryciem | tak |  |
| 5. | Druciany kosz | tak |  |
| 6. | 4 kółka jezdne | tak |  |
| 7. | Wymiary: 905x425x965 | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze) | tak |  |

13. Wielofunkcyjne wózki oddziałowe – 2 szt.

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metalowy szkielet lakierowany proszkowo | tak |  |
| 2. | Wyjmowane pojemniki tworzywowe – 3 szt. | tak |  |
| 3. | Worek foliowy z przykryciem | tak |  |
| 4. | Druciany kosz | tak |  |
| 5. | 4 kółka jezdne | tak |  |
| 6. | Wymiary: 905x425x645 | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze) | tak |  |