Załącznik nr 3 do SIWZ

System endoskopii przewodu pokarmowego

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametry - opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | PROCESOR OBRAZU HDTV1080p |  |  |
| 1. | Możliwość wyboru standardu obrazowania spośród: HDTV1080p, HDTV1080i, SXGA, SDTV. | tak |  |
| 2. | Cyfrowe wyjścia HDTV1080: DVI-D, 2X HD-SDI, | tak |  |
| 3. | Analogowe wyjścia HDTV1080: RGB | tak |  |
| 4. | Wyjściawideo standard: S-video, Composite | tak |  |
| 5. | Wejścia HDTV: HD-SDI | tak |  |
| 6. | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/DICOMM, Firewire. | tak |  |
| 7. | Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim | tak |  |
| 8. | Polskie czcionki Komunikatów procesora | tak |  |
| 9. | Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta. | tak |  |
| 10. | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących - USB Stick | tak |  |
| 11. | Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF | tak |  |
| 12. | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. | tak |  |
| 13. | Trzy tryby przysłony: auto, maksymalny, średni. | tak |  |
| 14 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu – 27 trybów | tak |  |
| 15 | Możliwość uwydatniania krawędzi obrazu również po jego zatrzymaniu | tak |  |
| 16 | Równoczesny - optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany. | tak |  |
| 17 | 3 tryby obrazowania w wąskim paśmie światła | tak |  |
| 18. | Automatyczny dobór trybu obrazowania w wąskim paśmie światła w zależności od rodzaju podłączonego endoskopu. | tak |  |
| 19. | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze – 2, na klawiaturze – 4. | tak |  |
| 20. | Współpraca z endoskopami EXERA posiadanymi przez pracownię. | tak |  |
| 21. | Współpraca z systemem Endobase posiadanym przez pracownię | tak |  |
| B. | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | tak |  |
| 1. | Lampa Ksenon 300 Watt | tak |  |
| 2. | Optyczny filtr wąskiego pasma światła umieszczony w źródle światła, wycinający widmo światła odpowiedzialne za kolor czerwony. | tak |  |
| 3. | Zapasowa żarówka Halogen włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej – 35 W. | tak |  |
| 4. | Automatyczna regulacja mocy światła | tak |  |
| 5. | Ręczna regulacja mocy światła +/- 8 stopni | tak |  |
| 6. | Możliwość włączenia lub wyłączenia żarówki przyciskiem na panelu urządzenia. | tak |  |
| 7. | Insuflacja powietrza 0-3 stopni | tak |  |
| 8. | Możliwość podłączenia endoskopów EXERA posiadanych przez pracownię | tak |  |
| 9. | Możliwość podłączenia wybranych endoskopów przy pomocy jednego konektora. | tak |  |
| 10 | Obsługa poprzednich wersji endoskopów EXERA posiadanych przez pracownię. | tak |  |
| C. | WÓZEK ENDOSKOPOWY |  |  |
| 1. | Podstawa jezdna z blokadą dwóch kół | tak |  |
| 2. | Wieszak na dwa endoskopy | tak |  |
| 3. | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka | tak |  |
| 4. | Przegubowe ramię umożliwiające manipulację ramieniem – góra, dół, lewo, prawo. Umożliwia położenie monitora poza obrysem wózka. | tak |  |
| 5. | Transformator separujący umożliwiający podłączenie urządzeń | tak |  |
| 6. | 4 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości dwóch środkowych. | tak |  |
| 6. | Szerokość użytkowa półek: górna: 409 mm, środkowe: 473 mm, dolna: 617 mm | tak |  |
| D. | WIDEOGASTROSKOP |  |  |
| 1 | Obrazowanie w standardzie HDTV1080i na wyjściu oferowanego procesora. | tak |  |
| 2 | Grubość całej sondy endoskopowej – 9,2 mm | tak |  |
| 3 | Kanał roboczy – 2,8 mm | tak |  |
| 4 | Głębia ostrości : 3-100 mm | tak |  |
| 5 | Zginanie końcówki Endoskopu: G: 210o, D:90o, L:100o, P:100o | tak |  |
| 6 | Pole widzenia – 140o | tak |  |
| 7 | Ilość przycisków w głowicy endoskopu ,dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - 4szt | tak |  |
| 8 | Długość sondy roboczej – 1030 mm | tak |  |
| 9 | Aparat kompatybilny z posiadanym torem wizyjnym generacji EXERA | tak |  |
| 10 | Endoskop wyposażony w chip RFiD do indentyfikacji przez posiadany system Endoskan | tak |  |
| E. | WIDEOKOLONOSKOP HDTV1080p |  |  |
| 1. | Obrazowanie w standardzie HDTV1080p | tak |  |
| 2. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. | tak |  |
| 3. | Grubość całej sondy endoskopowej – 12,8 mm | tak |  |
| 4. | Kanał roboczy – 3,7 mm | tak |  |
| 5. | Głębia ostrości 2-100 mm | tak |  |
| 6. | Zginanie końcówki Endoskopu: G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o | tak |  |
| 6. | Pole widzenia – 140o | tak |  |
| 7. | Kanał irygacyjny Water Jet | tak |  |
| 8. | Ilość przycisków w głowicy endoskopu ,dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - 4szt | tak |  |
| 9. | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu | tak |  |
| 10. | Długość sondy roboczej –1680 mm | tak |  |
| 11. | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających. | tak |  |
| 12. | Typ konektora – jednogniazdowy | tak |  |
| 13. | Endoskop wyposażony w chip RFiD do indentyfikacji przez posiadany system Endoskan | tak |  |
| V. | Gwarancja |  |  |
| 1 | Gwarancja 36 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 /rok | tak/podać |  |
|  | Standardy gwarancji |  |  |
| 2 | Reakcja serwisu poprzez podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu, polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu 2 dni roboczych. | tak |  |
| 3 | Profesjonalny serwis oferowanego sprzętu zapewniający przywrócenie wszystkich funkcji gwarantujących efektywne i bezpieczne użytkowanie, a tym samym zgodność z parametrami określonymi w deklaracji zgodności i z medycznym znakiem CE zgodne z dyrektywą MDD i ustawą o wyrobach medycznych. | tak |  |
| 4 | Czas naprawy endoskopów liczony od dnia przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia odesłania naprawionego urządzenia do klienta - 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską. | tak |  |
| 5 | W przypadku wideoendoskopów sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej przy przewidywanym czasie naprawy przekraczającym 48h. | tak |  |
| 6 | Myjnie i szafy przechowujące naprawiane są w siedzibie klienta. | tak |  |
| 7 | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | tak |  |
| 8 | Okres dostępności części zamiennych – 8 lat od zakończenia produkcji sprzętu. | tak |  |
|  | Inne wymagania |  |  |
| 1 | Niezbędne przeszkolenie personelu z bezpiecznej obsługi i wykorzystania sprzętu na miejscu u Zamawiającego (dowolna ilość osób) lub ośrodkach referencyjnych dla maksimum 4 osób w ilości co najmniej 16 godzin. Udział maksimum dwóch lekarzy w kongresie krajowym lub zagranicznym związanym z tematyką oferowanego sprzętu. | tak |  |
| 2 | Dostawca urządzenia endoskopowego zobowiązany jest dostarczyć oprogramowanie w pełni zintegrowane z systemem informatycznym AMMS (Asseco Medical Management Solutions), celem prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej przez Zamawiającego. | tak |  |