Załącznik nr 3 do SIWZ

Pakiet nr 1

- Aparat EKG – 2 szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| Lp. | Parametry | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie było przedmiotem wystaw, ekspozycji, prezentacji itp. | TAK |  |
|  | Waga aparatu z akumulatorem i wbudowanym zasilaczem do 5 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Wbudowane zasilanie akumulatorowe na co najmniej 3,5 godz. ciągłego monitorowania oraz rejestracji | TAK |  |
|  | Ochrona przed impulsem defibrylacji | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD TFT kolorowy 24 bitowy o przekątnej min. 8 cali z podświetleniem LED oraz wysokiej rozdzielczości (min. 800 x 480 pikseli); | TAK |  |
|  | Na wyświetlaczu prezentacja krzywej EKG, wartości parametrów i menu. Menu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Klawiatura funkcyjna oraz alfanumeryczna zabezpieczona przed zalaniem | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
|  | Impedancja wejściowa >50 [MΩ] | TAK |  |
|  | CMRR >110 dB | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 1000 [Hz] / kanał | TAK |  |
|  | Detekcja pików rozrusznika serca Próbkowanie 16000 [Hz]/kanał | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych | TAK |  |
|  | Filtr anty-dryftowy | TAK |  |
|  | Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych – wydruk w formacie 12-kanałowym | TAK |  |
|  | Formaty wydruku:3*4 ; 3*4+1R ; 3*4+3R ; 6*2 ; 6*2+1R /12*1 | TAK |  |
|  | Głowica drukująca z automatyczną regulacją linii izotermicznej | TAK |  |
|  | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV oraz AUTO | TAK |  |
|  | Prędkość zapisu rejestratora: 5/12,5/25/50 mm/s | TAK |  |
|  | Szerokość papieru min. (szer.) 210 mm x (wys.) 297 mm. - składanka | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania na ekranie badania przed wydrukiem | TAK |  |
|  | Wydruk w trybie monitorowania rytmu | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja (dorośli, dzieci, noworodki) w języku polskim | TAK |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i odłączenia przewodu ekg | TAK |  |
|  | Funkcja uśpienia (standby) umożliwiająca szybki start aparatu | TAK |  |
|  | Możliwość archiwizacji badania do pamięci wewnętrznej (min. 800 badań) i eksportu danych do pamięci typu Pendrive w formacie PDF, XML | TAK |  |
|  | Możliwość transmisji danych na dedykowany serwer FTP | TAK |  |
|  | Możliwość przenoszenia badań z EKG zainstalowanych w szpitalu serii BHR12 | TAK |  |
|  | EKG kompatybilne z akcesoriami EKG zainstalowanych w szpitalu serii BHR12 | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy urządzenia w sieci komputerowej | TAK |  |
|  | Przeglądanie i wydruk badania z archiwum urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku badania na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu (po zakupie drukarki) | TAK |  |
|  | Wyposażenie: przewód pacjenta, elektrody przyssawkowe oraz klipsowe, papier termiczny (3 komplety po 100 stron) | TAK |  |
|  | Mobilny wózek aparaturowy na pięciu kółkach, wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Dodatkowo: kosz na akcesoria oraz wysięgnik na przewód pacjenta | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE (załączyć) | tak |  |

- Defibrylator – 1 szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

|  | Parametry | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 7’’ | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | TAK |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |
|  | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej |  |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej 200J max. 5 sekund | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji | TAK |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodny z aktualnymi wytycznymi PRC 2010 | TAK |  |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED min. od 100 do 360 J | TAK |  |
|  | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 100 do 360J | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych | TAK |  |
|  | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | TAK |  |
|  | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii | TAK |  |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | TAK |  |
|  | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta na ekranie defibrylatora | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG min. z 3 odprowadzeń | TAK |  |
|  | a. Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min. | TAK |  |
|  | b. Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; | TAK |  |
|  | Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna | TAK |  |
|  | a.tryby stymulacji: sztywny i na żądanie | TAK |  |
|  | b.natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 5 do 200 mA | TAK |  |
|  | c.zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 40 do 170 imp/min | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego | TAK |  |
|  | a. Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie | TAK |  |
|  | Akcesoria kompatybilne z posiadanymi kardiomonitorami zainstalowanymi w szpitalu | TAK |  |
|  | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
|  | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG | TAK |  |
|  | Eksport danych za pomocą pamięci typu Pendrive. Możliwość przenoszenia danych do kardiomonitorów tego samego producenta | TAK |  |
|  | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 3 godzin | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci. Łyżki kompatybilne z posiadanym defibrylatorem BHD6 zainstalowanym na Izbie Przyjęć | TAK |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
|  | Czas pracy na bateriach dla urządzenia min. 150 minut monitorowania | TAK |  |
|  | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania min. 200 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach | TAK |  |
|  | Programowanie automatycznie codziennie wykonywanego testów bez włączenia defibrylatora przy zamontowanych akumulatorach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) | TAK |  |
|  | Uchwyt na ramę łóżka | TAK |  |
|  | Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami max. 6 kg | TAK |  |
|  | Akcesoria defibrylatora kompatybilne z kardiomonitorami tego samego producenta | TAK |  |
|  | Papier do defibrylatora - 20 rol. | TAK |  |
|  | 2 komplety kabli | TAK |  |
|  | Wózek transportowy pod defibrylator | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE (załączyć) | tak |  |

Pakiet nr 2

Analizator – 1 szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametry – opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator musi być fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2 | Wymagane znak CE | TAK |  |
| 3 | analizator musi mieć min. 24 parametry mierzone, rozdział leukocytów na 5 populacji metodą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z wykorzystaniem lasera półprzewodnikowego | TAK TAK |  |
| 4 | dowolność trybu oznaczenia dla każdej próbki (CBC lub CBC+5diff lub RET lub płyny z jam ciała) z rzeczywistą oszczędnością odczynników w trybie CBC | TAK |  |
| 5 | pomiar hemoglobiny w oddzielnym torze pomiarowym wolnym od interferencji ze strony krwinek białych | TAK |  |
| 6 | automatyczny pomiar oraz bezpośrednie różnicowanie WBC, nie wyliczeniowe | TAK |  |
| 7 | analiza próbek leukopenicznych w dodatkowym trybie | TAK |  |
| 8 | pomiar reticulocytów | TAK |  |
| 9 | pomiar PLT w dwu torach, w tym torem optycznym | TAK |  |
| 10 | pomiar wraz z rozdziałem krwinek białych w płynach z jam ciała | TAK |  |
| 11 | graficzna prezentacja wyniku pomiaru dostępna na min. 1 scattegramie, oraz min. 3 histogramach na ekranie | TAK |  |
| 12 | materiały do interpretacji wyników, a zwłaszcza histogramów i scattegramów w typowych patologiach hematologicznych w odniesieniu do obrazu mikroskopowego krwi, powinny zawierać opis, wskazanie typowej cechy histogramu dla danej patologii oraz kolorowe zdjęcia obrazu mikroskopowego; muszą być w języku polskim | TAK |  |
| 13 | możliwość oceny niedojrzałych granulocytów (metamielocyty, mielocyty, promielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach | TAK |  |
| 14 | flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacja o stopniu zaawansowania patologii | TAK |  |
| 15 | zarządzanie odczynnikami – szacowanie stopnia zużycia odczynników | TAK |  |
| 16 | odczynniki w pełni bezcjankowe – do oferty należy dołączyć karty charakterystyki potwierdzające skład chemiczny oferowanych odczynników | TAK |  |
| 17 | analizator, odczynniki i krew kontrolna muszą pochodzić od jednego producenta | TAK |  |
| 18 | aparat musi być przystosowany do próbek pobieranych otwartym, zamkniętym systemem i kapilarami | TAK |  |
| 19 | wymagana objętość próbki – 25 μl i kapilarach - 25 μl, wydajność 60 ozn. na godzinę | TAK |  |
| 20 | analizator musi mieć zakresy liniowości: WBC do min. 400 000 / μl, | TAK |  |
| 21 | RBC do min. 8 500 000 / μl, HGB do min. 26 g/dl, PLT do min. 5 000 000 / μl, HCT do min.75% | TAK |  |
| 22 | odczynnikowy pakiet startowy musi wystarczyć do wykonania 11 450 testów (4500 CBC, 6500 CBC+DIFF, 450 RET) | TAK |  |
| 23 | odczynnikowy pakiet startowy musi zawierać materiały kontrolne do wykonania wyżej wymienionych ilości badań | TAK |  |
| 24 | wbudowany program kontroli jakości | TAK |  |
| 25 | możliwość bezpłatnego podłączenia do międzynarodowego systemu kontroli jakości, z wykorzystaniem krwi kontrolnej używanej do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej | TAK |  |
| 26 | aparat musi być wyposażony w automatyczny podajnik próbek ( 2 raki po 10 próbek) z mieszalnikiem, pozwalającym na stosowanie różnego rodzaju probówek systemu zamkniętego i otwartego | TAK |  |
| 27 | możliwość oznaczenia pojedynczych próbek w systemie podajnikowym | TAK |  |
| 28 | wyposażony we wbudowany czytnik kodów kreskowych do odczytu próbek z podajnika oraz czytnik kodów do probówek podstawionych w trybie manualnym | TAK |  |
| 29 | komputer zewnętrzny, monitor, UPS (umożliwiający podłączenie nowego i używanego w laboratorium aparatu, komputerów sterujących aparatami oraz komputera systemu informatycznego), | TAK |  |
| 30 | komputer do systemu informatycznego Centrum Marcel - minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy, 2GB, HDD, CD-RW, monitor 17”LCD, karta sieciowa PCI Ethernet 100, Zalecany UPS (400 VA). Windows 7/8/10. | TAK |  |
| 31 | W przypadku systemu bez dedykowanego serwera N-portów - złącza RS232 w liczbie odpowiadającej podłączonym analizatorom +1 (= 3) | TAK |  |
| 32 | zainstalowany czytnik kodów kreskowych do systemu informatycznego | TAK |  |
| 33 | drukarka zewnętrzna z funkcją skanera i ksero | TAK |  |
| 34 | instrukcja i oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 35 | aparat musi mieć zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania | TAK |  |
| 36 | bezpłatna dostawa oraz przeszkolenie personelu przed uruchomieniem analizatora | TAK |  |
| 37 | do oferty przetargowej musi być dołączony folder z dokładnym opisem aparatu | TAK |  |
| 38 | dostawca nowego analizatora podłączy do systemu informatycznego Marcel: komputer, analizator hematologiczny oraz analizator hematologiczny będący na wyposażeniu laboratorium (sysmex xs-800i) | TAK |  |
| 39 | 3 lata gwarancji obejmującej aparat i nadzór nad systemem informatycznym; w czasie trwania gwarancji wszystkie przeglądy, aktualizacje oprogramowania i naprawy aparatu i systemu informatycznego ( nie zawinione przez użytkownika) będą wykonywane przez serwis i na koszt wykonawcy (czas oczekiwania na naprawę do 48 godz.) | TAK |  |
| 40 | dostawca aparatu przystosuje pracownię laboratoryjną ( dostarczenie i instalacja klimatyzatora, dostarczenie 4 stacjonarnych krzeseł laboratoryjnych) | TAK |  |

Pakiet nr 3

Wirówka – 1 szt.

Typ .....................................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | rotor kątowy, 24 – miejscowy, kąt nachylenia 30º | tak |  |
| 2. | gilzy na probówki poj. 7 – 10ml | tak |  |
| 3. | prędkość wirowania 300 – 4000 RPM, krok 100RPM | tak |  |
| 4. | RCF 2504 x g | tak |  |
| 5. | płynna regulacja obrotów | tak |  |
| 6. | czas wirowania 1 - 99 min. | tak |  |
| 7. | płynna regulacja czasu wirowania | tak |  |
| 8. | wyświetlacz LCD | tak |  |
| 9. | podgląd czasu wirowania | tak |  |
| 10. | podgląd prędkości wirowania | tak |  |
| 11. | praca w trybie „SHORT” | tak |  |
| 12. | blokada pokrywy podczas wirowania | tak |  |
| 13. | blokada startu przy otwartej pokrywie | tak |  |
| 14. | awaryjne otwieranie pokrywy | tak |  |
| 15. | wirówka musi być fabrycznie nowa | tak |  |
| 16. | wymagane: znak CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych, świadectwo bioszczelności | tak |  |
| 17. | min. 3 lata gwarancji | tak |  |
| 18. | okres oczekiwania na serwis do 48 godzin | tak |  |
| 19. | instrukcja i oprogramowanie w języku polskim | tak |  |
| 20. | bezpłatna dostawa oraz przeszkolenie personelu przed uruchomieniem wirówki | tak |  |

Pakiet nr 4

1. Aparat do ultradźwięków – 1 szt.

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Duży (4,3’) kolorowy graficzny wyświetlacz z panelem dotykowym | TAK |  |
|  | Przyjazna obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym | TAK |  |
|  | Aparat w zestawie z głowicą 5cm2 dwuczęstotliwościową 1MHz i 3,3 MHz | TAK |  |
|  | Praca ciągła i impulsowa | TAK |  |
|  | Głowica wodoodporna | TAK |  |
|  | Regulacja wypełnienia impulsów płynna lub skokowa | TAK |  |
|  | Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprzęgania głowicy z pacjentem | TAK |  |
|  | Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń | TAK |  |
|  | Programy własne – wygodny panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa) | TAK |  |
|  | Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów | TAK |  |
|  | Wymiary 335 x 270 x 125 mm +/- 15mm | TAK |  |
|  | Masa aparatu 2,5 kg | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE (załączyć) | tak |  |

2. Laser biostymulacyjny z sondą punktową i skanerem – 1 szt.

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat wyposażony w sondę skanującą R 100 mW i IR 500 mW | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w mobilny statyw na skaner z półką na sterownik | TAK |  |
|  | W zestawie z aparatem sonda punktowa IR 500mW oraz 2 szt. Okularów ochronnych do laseroterapii | TAK |  |
|  | Duży, czytelny i podświetlany wyświetlacz LCD | TAK |  |
|  | Regulacja mocy (tempa dawkowania) w zakresie 20 - 100% | TAK |  |
|  | 3 tryby pracy skanera R, IR oraz R+IR, | TAK |  |
|  | Automatyczne przeliczanie dawki i czasu zabiegu w zależności od wielkości pola zabiegowego | TAK |  |
|  | Regulacja głowicy skanującej w trzech płaszczyznach | TAK |  |
|  | procedury zabiegowe dla sond punktowych: procedury zabiegowe dla fizjoterapii - 56, procedury zabiegowe dla stomatologii - 51 procedury zabiegowe dla skanera - 30, procedury użytkownika dla sond punktowych - 30. | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE (załączyć) | tak |  |

- Aparat do elektroterapii i ultradźwięków - 1 szt.

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat w zestawie z głowicą 4cm2/1MHz | TAK |  |
|  | ELEKTROTERAPIA – PRĄDY interferencyjne (izoplanarny, dynamiczny, statyczny, jednokanałowy (AMF)) TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, Burst) TENS do terapii porażeń spastycznych Kotz’a/rosyjska stymulacja tonoliza diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP) impulsowe (prostokątny, trójkątny) impulsowe wg Traberta, Leduca, neofaradyczny unipolarne falujące galwaniczne mikroprądy | TAK |  |
|  | Elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t | TAK |  |
|  | Automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji | TAK |  |
|  | TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA emisja ciągła – efekt termiczny emisja pulsująca – mikro-masaż kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem zabiegowym stabilizacja emitowanej mocy | TAK |  |
|  | Minimum 207 wbudowanych programów zabiegowych | TAK |  |
|  | Minimum 110 programów do ustawienia dla użytkownika | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE (załączyć) | tak |  |

4. Aparat do terapii podciśnieniowej – 1 szt.

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat wyposażony w 4 samouszczelniające się ssawki | TAK |  |
|  | Aparat z dwoma obwodami wyjściowymi | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji podciśnienia | TAK |  |
|  | Częstość pulsacji fali podciśnieniowej 6, 12, 20, 40, 60 imp/min | TAK |  |
|  | Podciśnienie maks. 500 mbar | TAK |  |
|  | Wymiary 300x260x120mm +/- 15mm | TAK |  |
|  | Masa maks. 3,5 kg | TAK |  |
|  | TRYBY PRACY ciągły pulsacyjny pulsacyjny zmienny synchronizowany z prądem pulsacyjny ze zwiększonym podciśnieniem dolnym | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE (załączyć) | tak |  |

5. Szyna rehabilitacyjna CPM – 2 szt

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kąt zakresu ruchomości stawu kolanowego od -5° do 120° | TAK |  |
|  | Kąt zakresu ruchomości stawu biodrowego od 25° do 100° | TAK |  |
|  | Kąt zakresu ruchomości stawu skokowego od 20° (wyprost) do 45° (zgięcia) | TAK |  |
|  | Zakres ustawienia dla kości udowej od 32 do 49 cm | TAK |  |
|  | Zakres ustawienia dla goleni od 25 do 57 cm | TAK |  |
|  | Długość 95 cm +/- 5 cm | TAK |  |
|  | Wysokość regulowana od 36 cm do 45 cm +/- 5cm | TAK |  |
|  | Szerokość 32 cm +/- 5 cm | TAK |  |
|  | Waga 7,8 kg +/- 0,5 kg | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w pilot, dzięki któremu można sterować i ustawić główne parametry ćwiczeń | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE (załączyć) | tak |  |

6. Urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu – 1 szt.

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie wyposażone w konstrukcję przyścienną, na której zamontowane są dwa wózki jezdne, poruszające się po szynach z hamulcem. | TAK |  |
|  | Szerokość szyny ( konstrukcji) : max. 58 cm ° | TAK |  |
|  | Długość szyny( konstrukcji) : max. 201 cm | TAK |  |
|  | Możliwość podwieszenia jednocześnie dwóch pacjentów. | TAK |  |
|  | Możliwość ćwiczeń: W odciążeniu Z oporem W odciążeniu z oporem | TAK |  |
|  | W zestawie: Konstrukcja przyścienna– 1 szt., rama główna – 1 szt., Urządzenie z linkami 5m – 4szt., linka 5m z 2 bloczkami – 1 szt., linka 60cm – 4 szt. , linka 30cm – 2 szt., linka elastyczna 40cm (słaby opór) – 2 szt., linka elastyczna 40cm (mocny opór) – 2 szt., regulator długości linki – 8 szt., podwieszka pod miednicę – 1 szt., podwieszka pod głowę – 1 szt., podwieszka udowa – 4 szt., podwieszka – pętla – 2 szt., podest regulowany – 1 szt., drążek metalowy – 1 szt., wieszak na podwieszki i linki – 1 szt., instrukcja obsługi – 1 szt. , zestaw ćwiczeń – 1 szt., płyta CD – 1 szt. | TAK |  |
|  | Szkolenie stanowiskowe |  |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia potwierdzonej protokołem przekazania w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 4. | Certyfikat CE (załączyć) | tak |  |

7.Urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu zestaw podstawowy– 1 szt.

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu zastępujące UGUL | TAK |  |
|  | Możliwość ćwiczeń: W odciążeniu Z oporem W odciążeniu z oporem | TAK |  |
|  | W skład zestawu wchodzi: Urządzenie z linkami 5m – 2 szt. linka 60cm – 4 szt. linka 30 cm – 2 szt. linka elastyczna 60cm (słaby opór) – 2 szt. linka elastyczna 60cm (mocny opór) – 2 szt. regulator długości linki – 4 szt. podwieszka pod miednicę – 1 szt. podwieszka pod głowę – 1 szt. podwieszka udowa – 2 szt. podwieszka – pętla – 2 szt. podest regulowany – 1 szt. drążek metalowy – 1 szt. wieszak na podwieszki i linki – 1 szt. instrukcja obsługi – 1 szt. zestaw ćwiczeń – 1 szt. płyta CD – 1 szt. | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia potwierdzonej protokołem przekazania w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE (załączyć) | tak |  |

8.Urządzenie do rehabilitacji stawu skokowego – 1 szt.

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pozwala na wykonywanie biernych i czynnych ćwiczeń oporowych w obrębie stawu skokowego | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania ćwiczeń samowspomaganych, czynnych, czynno-oporowych w zakresie zginania podeszwowego (47 stopni ), grzbietowego (40 stopni) oraz pronacji i supinacji (34 stopnie) w stawie skokowym | TAK |  |
|  | Odwzorowanie osi anatomicznych stawu skokowego | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania ćwiczeń w otwartym i zamkniętym łańcuchu kinematycznym | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania Biofeedbacku | TAK |  |
|  | Zakresy ruchu: Zgięcie podeszwowe 47o Zgięcie grzbietowe 40o Pronacja i supinacja po 34o w każdą ze stron | TAK |  |
|  | Wymiary: W stanie złożonym: wysokość 620mm, długość 680mm, szerokość 400mm W stanie rozłożonym: wysokość 940mm, długość 680mm, szerokość 400mm Masa: 16 kg (w tym 4 odważniki każdy po 0,67kg) | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia potwierdzonej protokołem przekazania w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 3. | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 5. | Certyfikat CE (załączyć) | tak |  |

9. Osprzęt do UGUL – zestaw

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Linka 160cm - 10szt. Podwieszka ud i ramion 540x135 - 8 szt. Podwieszka dwustawowa - 10 szt. Linka dł. 3750 mm 11 szt. Esik 10szt. Kamaszek skórzany 135x170 1 szt. Mankiet nadgarstkowy 1 szt. Mankiet nadkostkowy 1 szt. | TAK |  |

10. Akcesoria do ćwiczeń – zestaw.

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Taśma rehabilitacyjna 22,5 m, opór mocny zielona 1 szt. Wałek rehabilitacyjny 20 x 60 1 szt. Wałek rehabilitacyjny 10x30 1 szt. Tor do ćwiczeń równoważnych wykonany z gąbki 160x24cz 1 szt. Trener dłoni elastyczny w kolorze żółtym 1 szt. Zestaw Tubingów do urządzenia flextensor 1 szt. | TAK |  |

11. Akcesoria do ćwiczeń – zestaw II

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Duża piłka gimnastyczna ABS 65 cm 1 szt. Hantle neoprenowe / vinylowe 0,5 kg (para) 1 szt. Hantle neoprenowe / vinylowe 1 kg (para) 1 szt. Ściskacz do treningu dłoni wyposażony w 7 sprężyn -zestaw 6 szt. każdy z innym oporem Poduszka sensomotoryczna 33 cm 1 szt. Trener balansowy 45 cm | TAK |  |

12.Krzesło do masażu - 1 szt.

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Krzesło do wykonywania masażu pleców, barków oraz szyi | TAK |  |
|  | Parametry: Szerokość: 55 cm Wysokość: od 110 cm do 120 cm Głębokość: od 50 cm do 65 cm Dopuszczalne obciążenie: 150 kg Waga: 9 kg |  |  |

13. Okulary do laseroterapii –2 szt.

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okulary do lasera z filtrem ochronnym w zakresie promieniowania 600 - 820nm. | TAK |  |

14. Elektroda punktowa z końcówkami – 1 zestaw

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skład zestawu: adapter, elektrody punktowe o średnicy 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm oraz etui. | TAK |  |

15. Kozetka metalowa – 3 szt.

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kozetka wykonana z rur stalowych malowanych proszkowo | TAK |  |
|  | Kozetka wyposażona w uchwyt na papier | TAK |  |
|  | Parametry:  Długość:180cm  Wysokość: 51cm  Szerokość: 61cm  Regulowany zagłówek skokowo w zakresie: -60° +50°  Waga: 28kg  Maksymalne obciążenie: 150kg | TAK |  |

16. System lin do treningu w podwieszeniu – 1 szt.

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw umożliwia wykonanie ponad 300 ćwiczeń górnych i dolnych części ciała |  |  |
|  | Zestaw zawiera: - zawieszkę na drzwi - opaskę silikonowa na rękę - uchwyt na drzwi - taśmę umożliwiającą zawieszenie w dowolnym miejscu - taśmę przedłużającą - worek na sprzęt - instrukcję ponad 35 ćwiczeń | TAK | TAK |

Zaoferowana aparatura i sprzęt medyczny muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Warunkiem koniecznym jest dołączenie deklaracji zgodności lub certyfikatu CE dla oferowanego sprzętu.